УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа город Шахунья

Нижегородской области

от 04.12.2013 года № 1077

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области

2013 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Оглавление | - стр.2 |
| --- | --- |
| I.Общие положения | - стр.3 |
| II.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения | - стр.3 |
| III.Краткая характеристика городского округа город Шахунья | - стр.4 |
| 1.География городского округа | - стр.4 |
| 2.Демография городского округа | - стр.4 |
| 3.Климат городского округа | - стр.4 |
| IV.Комплексный план развития системы теплоснабжения | - стр.5 |
| 1.Общая характеристика тепловых сетей городского округа город Шахунья | - стр.5 |
| 2.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию городского округа город Шахунья | - стр.16 |
| 3.Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки городского округа город Шахунья | - стр.26 |
| 4. Динамика установленных тарифов на тепловую энергию на период с 2011 года по 2013 года городского округа город Шахунья | - стр.34 |
| 5. Структура тарифов на тепловую энергию городского округа город Шахунья на период 2013 года | - стр.37 |
| 6.Температурный график сетевой воды в котлах системы центрального отопления котельных городского округа город Шахунья | - стр.45 |
| 7.Основные направления модернизации системы теплоснабжения городского округа город Шахунья | - стр.46 |
| 8.Электронная модель системы теплоснабжения городского округа город Шахунья | - стр.47 |
| 9.Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии городского округа город Шахунья | - стр.47 |
| 10.Оценка надёжности теплоснабжения городского округа город Шахунья | - стр.48 |
| 11.Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации городского округа город Шахунья | - стр.49 |
| 12.Решения по бесхозяйственным тепловым сетям городского округа город Шахунья | - стр.50 |
| 13.Графические модели схем теплоснабжения городского округа город Шахунья | - стр.50 |

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Схема теплоснабжения городского округа город Шахунья Нижегородской области – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,   разработана   на   основании:

-  Федерального   закона   от  27.07.2010 года   № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Документов территориального планирования городского округа город Шахунья Нижегородской области, с учетом долгосрочной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Шахунья Нижегородской области на 2014-2028 годы и собранной первичной информации.

ІІ. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Целями разработки схемы теплоснабжения городского округа город Шахунья Нижегородской области являются:

1.	Анализ существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для теплоснабжения объектов жилищного фонда, предприятий и социальной сферы.

2.	Удовлетворение спроса на тепловую энергию и теплоноситель, возможность подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

3.	Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями.

4.	Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя с соблюдением качества предоставляемых услуг.

5.	Обеспечение жителей городского округа город Шахунья Нижегородской области тепловой энергией.

Схема теплоснабжения городского округа город Шахунья Нижегородской области представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения городского округа город Шахунья Нижегородской области являются:

1.	Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении городского округа.

2.	Выявление дефицита и профицита тепловой энергии и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данной ситуации.

3.	Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф теплоснабжающих организаций.

ІІІ. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

1.ГЕОГРАФИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Городской округ город Шахунья расположен в северо-восточной части Нижегородской области и граничит с Костромской областью на севере, с Кировской областью – на севере и юго-востоке, на востоке – с Тоншаевским районом, на юге – с Тонкинским районом, на юго-западе – с Уренским районом, на западе – с Ветлужским районом.

Площадь городского округа город Шахунья Нижегородской области – 259 461 гектар, лесами занято 163 964 гектар – 63,2 % всей территории городского округа, сельскохозяйственными угодьями – 82 413 гектар.

2.ДЕМОГРАФИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Общая численность населения городского округа город Шахунья Нижегородской области на 01.01.2013 года составляет – 38 842 человека, в том числе городское население – 30 975 человек, сельское население – 7 867 человек.

Наиболее крупными населенными пунктами являются город Шахунья, рабочий посёлок Вахтан, рабочий посёлок Сява, сельский поселок Лужайки, село Чёрное, село Хмелевицы.

3.КЛИМАТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Климат на территории городского округа умеренно-континентальный, обычно с холодной многоснежной зимой и умеренно жарким летом. Для городского округа характерны значительные суточные изменения температуры воздуха. Средняя температура января -13,2оС, июля + 18,0оС. Среднегодовая температура воздуха +2,3оС. В течение года преобладают ветры южного и юго-западного направлений. Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/с. Среднегодовая сумма осадков – 548 мм. Значение среднегодовой относительной влажности воздуха равно 78%. Глубина промерзания грунта – 1,8 м. Расчетная температура для проектирования -32,0оС. Снеговая нагрузка – 150 кг на 1 кв.м.

Поверхность городского округа представляет собой слегка волнистую равнину, наклоненную к северо-западу. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 141 м до 156 м. Уклоны поверхности составляют 1%-3%.

ІV. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

Схема теплоснабжения городского округа города Шахунья Нижегородской области в соответствии с п.2 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработана для городского округа с численностью населения от 10 тыс. человек до 100 тыс. человек.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров схемы теплоснабжения городского округа город Шахунья Нижегородской области:

Общая площадь поселения –  259 461 га;

Численность населения (2013 г.) – 38,842 тыс. чел.;

Общая площадь жилищного фонда (2013 г.) – 919,2 тыс. м2

Число источников теплоснабжения (2013г.):

котельные – 44 шт., в том числе, муниципальные – 36 шт., тепловых пунктов – 6 шт, новая котельная, построенная в р.п.Вахтан – 1.

7 котельных находятся в ведомстве юридических лиц: ОАО «Молоко»  - 1 котельная, ОАО «РЖД» (ОАО «Вагонная ремонтная компания-3», ДТВу-2) - 2 котельные, ЗАО «Дорожно-Ремонтно-Строительное предприятие» (далее ЗАО «ДРСП») - 1 котельная, ООО «Гефест» - 1 котельная, ООО «ТД Континент» - 1 котельная, Шахунский филиал ОАО «Нижегородская теплоснабжающая компания» (далее  - Шахунский филиал ОАО «НТК») - 1 котельная.

ООО «ЭкоТеплоСервис-Шахунья» - 1 котельная (после завершения пуско-наладочных работ, будет оформлена в собственность организации).

Число источников водоснабжения и водоотведения (2013г.):

водозаборы – 48 ед., в т.ч. ЖКХ муниципальных образований – 36 ед.;

насосные станции водопровода – 3 ед., в т.ч. ЖКХ муниципальных образований – 2 ед.;

очистные сооружения водопровода – 1 ед., в т.ч. ЖКХ муниципальных образований – 1 ед.

Источники водоснабжения и водоотведения находятся в обслуживании следующих организаций:

- МУП «Шахуньяводоканал»;

- МУП «Сява-Теплосервис»;

- МУП «СяваТепло»;

- МУП «Водоканал»;

- ООО «Сява ЖКУ»;

- ООО «Тепло».

Протяженность сетей (2013 г.):

тепловые (в двухтрубном исчислении) – 68,5 км, в т.ч. ЖКХ муниципальных образований – 60,8 км.

ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении) – 13,4 км, в т.ч. ЖКХ муниципальных образований – 13,4 км.

водопроводные – 162,1 км, в т.ч. ЖКХ муниципальных образований – 158,1 км.

ветхие сети водопровода – 37,4 км, в т.ч. ЖКХ муниципальных образований – 37,4 км.

канализационные – 72,9 км, в т.ч. ЖКХ муниципальных образований – 72,9 км.

ветхие сети канализационные – 18,8 км, в т.ч. ЖКХ муниципальных образований – 18,8 км.

Жилой сектор, расположенный на территории городского округа, представлен индивидуальной жилой застройкой и многоквартирными жилыми домами. Большинство жители  индивидуальной жилой застройки используют индивидуальные источники тепловой энергии:

- электрическое отопление, печное отопление.

Централизованное теплоснабжение многоквартирных жилых домов, предприятий и объектов социальной сферы города Шахунья, рабочего посёлка Вахтан, рабочего посёлка Сява, сельского посёлка Лужайки, сельского посёлка Комсомольский, села Хмелевицы, села Чёрное, села Большое Широкое, деревни Туманино, деревни Акаты, деревни Щербаж, деревни Мартяхино, села Верховское, деревни Мелёшиха, деревни Петрово, деревни Малиновка, деревни Большая Свеча, деревни Большая Музя, деревни Красногор, деревни Андрианово, деревни Зубанья обеспечивают котельные в количестве - 44 (сорок четыре) единицы и трубопроводы тепловых сетей. Обслуживание котельных и тепловых сетей обеспечивают организации:

- ОАО «НТК» Шахунский филиал – г.Шахунья, сельские поселения;

- ОАО «Молоко» - г.Шахунья;

- ОАО «Вагонная ремонтная компания-3» филиал ОАО «РЖД»;

- ЗАО  «ДРСП» -  г.Шахунья;

- ООО «Тепло» - с.Верховское;

- ООО «ЭкоТеплоСервис-Шахунья» - р.п.Вахтан;

- ООО «ТД Континент» - г.Шахунья;

- ООО «Гефест» - г.Шахунья;

- ООО «Сява ЖКУ» - теплосети р.п.Сява;

- ДТВу-2 филиал ОАО «РЖД» - г.Шахунья;

- МУП «СяваТепло» - р.п.Сява;

- МУП «Шахуньяводоканал» - ст.Зубанья;

- ИП «Копытова» – г.Шахунья.

Котельные городского округа город Шахунья Нижегородской области работают на следующих видах топлива: 3 – на мазуте, 7 – на щепе, 1 – на пеллетах, 33 – на угле, дровах, торфе.

Общая длина трубопроводов сети отопления в двухтрубном исчислении равна 68,5 км. Система теплоснабжения закрытая.

Отсутствие замен трубопроводов на отдельных участках привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Износ тепловых сетей на отдельных участках составляет 80%.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов

1.1 Схема централизованного теплоснабжения города Шахунья

Котельные и система тепловых сетей в границах города Шахунья обеспечивает тепловой энергией многоквартирный жилой фонд, промышленные предприятия города и объекты социальной сферы.

Общая численность котельных, обслуживающих тепловой энергией город Шахунья, состоит из 20 (двадцати) котельных, работающие на экологически чистом (щепа, пеллеты), твёрдом и жидком виде топлива.

Протяжённость теплотрасс города Шахунья составляет – 38 012 метров. Тепловые сети проложены подземным и надземным способом. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы. Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме, двухтрубной и однотрубной системой отопления с естественной и насосной циркуляцией воды.

К числу самых крупных по мощности и обслуживанию количества потребителей тепловой энергии, можно отнести две котельные города Шахунья:

- Котельная №20 – мощность 24,0 МВт, расположенная по адресу ул.Комсомольская   д.47 «Г». Основной вид топлива – щепа. Предназначена для осуществления теплоснабжения потребителей по улицам: Комсомольская, Первомайская, Пионерская, оборудованная автономной системой энергоснабжения, автомобильными подъездными путями, крытой площадкой для разгрузки топлива вдоль фронта котлов, разворотной площадкой. Котлы, работающие на твёрдом топливе (опил, щепа, торф): тип КВ-РД-5,0-95 в количестве 4 (четыре) единицы; тип КВТм 4000 в количестве 1 (одна) единица. Количество отапливаемого населения – 5 847 человек, 86 – жилых домов.

- Котельная №7 – мощность 8,0 МВт, расположенная по адресу: ул.Тургенева д.40«В». Основной вид топлива – щепа. Предназначена для осуществления теплоснабжения потребителей по улицам: Энгельса, Тургенева и Генерала Веденина, оборудованная автономной системой энергоснабжения, автомобильными подъездными путями, крытой механизированной площадкой топлива с механизированной подачей топлива к фронту котлов. Котлы, работающие на твёрдом топливе (опил, щепа, торф): тип КВТм-4000 в количестве 2 (две) единицы. Количество отапливаемого населения – 1 878 человек, 58 – жилых домов

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией город Шахунья:

Таблица №1

| № п/п | Наименование котельной, отапливаемые объекты | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №3 здание администрации, библиотека, МВД, центр занятости, торговые помещения, жилые дома – 31, музыкальная школа | ул. Революционная | ОАО "НТК" Шахунский филиал | щепа | 3 | 5689 |
| 2 | котельная №7 жилые дома - 58 | ул.Тургенев 40 «в» | ОАО "НТК" Шахунский филиал | щепа | 2 | 8750 |
| 3 | котельная №12 школа, аптека, библиотека, жилые дома - 2 | ул. Ленина | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 3 | 2100 |
| 4 | котельная №13 горячее водоснабжение | ул. Г. Веденина, д.43 | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 3 | 1491 |
| 5 | котельная №14 жилые дома – 2, мастерская, гараж | ул. Федорова | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 2 | 310 |
| 6 | котельная №15 жилой дом – 1, ТД «АКА». | ул. 85-я Гвардейская | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 2 | 145 |
| 7 | котельная №16 горячее водоснабжение | ул. Г.Веденина, д.60Б | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 2 | 545 |
| 8 | котельная №17 жилые дома – 8 | ул. Яранское Шоссе д.12 «б» | ОАО "НТК" Шахунский филиал | щепа | 3 | 1600 |
| 9 | котельная №18 жилые дома - 1 | ул. Гагарина | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 2 | 0 |
| 10 | котельная №20 железнодорожная больница, детские сады, почта, жилые дома - 86 | ул. Комсомольская д.47 «Г» | ОАО "НТК" Шахунский филиал | щепа | 5 | 7150 |
| 11 | котельная №37 детский сад | ул. Ленина | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 2 | 110 |
| 12 | котельная №38 жилые дома - 7 | ул. Элеваторная, д.20 | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 2 | 437 |
| 13 | котельная №40 здание ЦО, жилой дом – 1, гараж | ЦО, ул. Ленина, д.124 | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 2 | 117 |
| 14 | котельная ОАО «Молоко», жилые дома - 16 | ул. Пархоменко | ОАО «Молоко» | мазут | 4 | 1200 |
| 15 | котельная вагонное депо, жилые дома - 5 | пер. Деповской 10 | ОАО «ВРК-3» филиал ОАО «РЖД» | мазут | 2 | 1909 |
| 16 | котельная железнодорожная гостиница, жилые дома - 10 | ул.Октябрьская | ДТВу-2 филиал ОАО «РЖД» | мазут | 5 | 3250 |
| 17 | котельная административное здание ЗАО «ДРСП». Жилые дома - 4 | ул. Яранское Шоссе | ЗАО «ДРСП» | уголь, дрова | 5 | 3520 |
| 18 | котельная школа, жилой дом – 1 | ул. Советская ТД "Континент" | ООО «ТД Континент» | уголь, дрова | 2 | 549 |
| 19 | котельная техникум, жилые дома - 7 | ул. Тургенева, 15 | ООО «Гефест» | щепа, мазут | 3 | 2000 |
| 20 | котельная №6 детский сад, гимназия, центр соц. обслуживания | ул. Коминтерна д.56 | ИП «Копытова» | щепа | 2 | 390 |

1.2 Схема централизованного теплоснабжения р.п.Вахтан

Общая численность котельных, обслуживающих тепловой энергией р.п.Вахтан, состоит из 7 (восьми) котельных, работающие на твёрдом топлива (дрова, уголь, щепа). В настоящий момент 6 (семь) котельных морально устарели и не выдают необходимой мощности для полноценного обеспечения тепловой энергией р.п.Вахтан. В отопительный сезон 2013-2014гг. запущена новая котельная мощностью 12МВт, работающая на экологически чистом твёрдом топливе (щепа, опил, резервное топливо - уголь), которая обеспечивает тепловой энергией весь многоквартирный жилой фонд, промышленные предприятия и объекты социальной сферы р.п.Вахтан. На котельной оборудованы 4 (четыре) топочных котла, марки КШ-02. Месторасположение котельной – ул.Комарова д.32А р.п.Вахтан.  Количество отапливаемого населения – 1 906 человек, 98 – жилых домов, из них 87 – многоквартирные дома и 11 – индивидуальные дома. Действующие 6 (шесть) котельных используются в качестве тепловых пунктов.

Протяжённость тепловых сетей котельных р.п.Вахтан составляет – 12 925 метров. Тепловые сети проложены подземным и надземным способом. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы. Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме, двухтрубной и однотрубной системой отопления с естественной и насосной циркуляцией воды.

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией р.п.Вахтан:

Таблица №2

| № п/п | Наименование котельной, отапливаемые объекты | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №2 (тепловой пункт) школа, административное здание, спорткомплекс, жилые дома - 6 | ул. Ленина 8Б | ООО «ЭкоТеплоСервис-Шахунья» | дрова | 4 | 1894 |
| 2 | котельная №4 (тепловой пункт) магазины, детский юношеский центр, жилые дома - 18 | ул. Леспромхозовская 7 | ООО «ЭкоТеплоСервис-Шахунья» | уголь, дрова | 6 | 2628 |
| 3 | котельная №5 (тепловой пункт) больница, дом-интернат, спец. жилой дом для граждан пожилого возраста, жилые дома - 5 | ул. Карповская 22В | ООО «ЭкоТеплоСервис-Шахунья» | уголь, дрова | 3 | 910 |
| 4 | котельная №6 (тепловой пункт) детский сад, дом культуры, жилые дома - 10 | ул. Карповская 11А | ООО «ЭкоТеплоСервис-Шахунья» | уголь, дрова | 3 | 1191 |
| 5 | котельная №7 (тепловой пункт) баня, жилые дома - 15 | пер. Коммунальный 4 | ООО «ЭкоТеплоСервис-Шахунья» | уголь, дрова | 4 | 924 |
| 6 | котельная №3 (тепловой пункт) детский сад, здание МВД, пож. часть, музыкальная школа, почта, Сбербанк, Ростелеком, детский юношеский центр, гостиница, магазины, церковь, жилые дома – 44 | ул. Комарова 28В | ООО «ЭкоТеплоСервис-Шахунья» | щепа | 5 | 893 |
| 7 | котельная (новая) | ул.Комарова 32А | ООО «ЭкоТеплоСервис-Шахунья» | щепа | 4 | до тепловых пунктов 4 485 |

1.3 Схема централизованного теплоснабжения р.п.Сява

Многоквартирный жилой фонд, промышленные предприятия и объекты социальной сферы р.п.Сява обеспечивает котельная, расположенная по ул.Кооперативная р.п.Сява. Год ввода в эксплуатацию - 2011 год. Основной вид топлива – щепа, дрова. Резервный вид топлива – уголь, торф. Оборудована шестью котлами суммарной мощностью 12,0 МВт. Тип котлов: КВм-2,0Д-ТЦ 4шт, КВм-2,0К-ТШП 2 шт. Данная котельная обеспечивает теплом 946 жилых домов, 15 социально значимых объектов и 14 других объектов-потребителей тепловой энергии, количество отапливаемого населения – 1614 человек.

Протяжённость тепловых сетей котельной р.п.Сява составляет – 5 526 метров. Тепловые сети проложены подземным и надземным способом. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы. Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме, двухтрубной и однотрубной системой отопления с естественной и насосной циркуляцией воды.

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией р.п.Сява:

Таблица №3

| № п/п | Наименование котельной, отапливаемые объекты | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная административное здание, дворец спорта, поликлиника, детский сад, дом культуры, школа-интернат, школа, санаторный центр, жилые дома - 946 | ул.Коперативная | МУП "Сява-тепло" | щепа | 6 | 5526 |

1.4 Схема централизованного теплоснабжения с.Хмелевицы

Общая численность котельных, обслуживающих тепловой энергией с.Хмелевицы, состоит из 5 (пяти) единиц, работающие на твёрдом виде топлива.

Протяжённость тепловых сетей котельных с.Хмелевицы составляет –  3 430 метра. Тепловые сети проложены подземным и надземным способом. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы. Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме, двухтрубной и однотрубной системой отопления с естественной и насосной циркуляцией воды.

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией с.Хмелевицы:

Таблица №4

| № п/п | Наименование котельной, отапливаемые объекты | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №1 жилые дома- 17 | ул.Мелиоративная, д.7Б | ОАО "НТК" Шахунский филиал | дрова | 3 | 1785 |
| 2 | котельная №2 жилые дома - 5 | ул. Центральная, д.66А | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 2 | 455 |
| 3 | котельная №4 жилые дома - 7 | пер. Советский, д.1А | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 2 | 935 |
| 4 | котельная №6 жилые дома - 2 | ул.Автомобильная, д.1Б | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 2 | 155 |
| 5 | котельная №7 | ул. Пушкина, д.12А | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 2 | 100 |

1.5 Схема централизованного теплоснабжения ст.Зубанья

Общая численность котельных, обслуживающих тепловой энергией ст.Зубанья, состоит из 1 (одной) единицы, работающей на твёрдом виде топлива.

Протяжённость тепловых сетей котельной №22 ст.Зубанья составляет – 992 метра. Тепловые сети проложены подземным и надземным способом. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы. Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме, двухтрубной и однотрубной системой отопления с естественной и насосной циркуляцией воды.

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией ст.Зубанья:

Таблица №5

| № п/п | Наименование котельной, отапливаемые объекты | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №22 кафе, гостиница, жилые дома - 8 | ст. Зубанья | МУП "Шахуньяводоканал» | уголь, дрова | 2 | 992 |

1.6 Схема централизованного теплоснабжения с.п.Лужайки

Общая численность котельных, обслуживающих тепловой энергией с.п.Лужайки, состоит из 1 (одной) единицы, работающей на твёрдом виде топлива.

Протяжённость тепловых сетей котельной №23 с.п.Лужайки составляет – 1750 метров. Тепловые сети проложены подземным и надземным способом. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы. Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме, двухтрубной и однотрубной системой отопления с естественной и насосной циркуляцией воды.

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией с.п.Лужайки:

Таблица №6

| № п/п | Наименование котельной, отапливаемые объекты | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №23 почта, здание администрации, дом культуры, школа, интернат, детский сад, медпункт, жилые дома - 12 | ул.Центральная, д.18 | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 2 | 1750 |

1.7 Схема централизованного теплоснабжения с.п.Комсомольский

Общая численность котельных, обслуживающих тепловой энергией п.Комсомольский, состоит из 1 (одной) единицы, работающей на твёрдом виде топлива.

Протяжённость тепловых сетей котельной №24 с.п.Комсомольский составляет – 660 метров. Тепловые сети проложены подземным и надземным способом. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы. Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме, двухтрубной и однотрубной системой отопления с естественной и насосной циркуляцией воды.

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией с.п.Комсомольский:

Таблица №7

| № п/п | Наименование котельной, отапливаемые объекты | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №24 медпункт, жилые дома - 9 | ул.Механизаторов, д.11 | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 2 | 660 |

1.8 Схема централизованного теплоснабжения д.Туманино

Общая численность котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Туманино, состоит из 1 (одной) единицы, работающей на твёрдом виде топлива.

Протяжённость тепловых сетей котельной №25 д.Туманино составляет – 1736 метров. Тепловые сети проложены подземным и надземным способом. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы. Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме, двухтрубной и однотрубной системой отопления с естественной и насосной циркуляцией воды.

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Туманино:

Таблица №8

| № п/п | Наименование котельной, отапливаемые объекты | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №25 административное здание, детский сад, школа, медпункт, почта, жилые дома - 14 | ул. Молодежная, д.27 | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 5 | 1736 |

1.9 Схема централизованного теплоснабжения с.Чёрное

Общая численность котельных, обслуживающих тепловой энергией с.Чёрное, состоит из 1 (одной) единицы, работающей на твёрдом виде топлива и электрической энергии.

Протяжённость тепловых сетей котельной №36 с.Чёрное составляет – 167 метров. Тепловые сети проложены надземным способом. Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме, двухтрубной и однотрубной системой отопления с насосной циркуляцией воды.

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией с.Чёрное:

Таблица №9

| № п/п | Наименование котельной, отапливаемые объекты | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №36 здание школы, детский сад | с. Черное, ул. Октябрьская, д.18а | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова, электрическая энергия | 3 | 167 |

1.10 Схема централизованного теплоснабжения с.Б.Широкое

Общая численность котельных, обслуживающих тепловой энергией с.Б.Широкое, состоит из 1 (одной) единицы, работающей на твёрдом виде топлива.

Протяжённость тепловых сетей котельной №26 с.Б.Широкое составляет – 1366 метров. Тепловые сети проложены подземным и надземным способом. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы. Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме, двухтрубной и однотрубной системой отопления с насосной циркуляцией воды.

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией с.Б.Широкое:

Таблица №10

| № п/п | Наименование котельной, отапливаемые объекты | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №26 административное здание, дом культуры, школа, детский сад, больница, жилые дома - 7 | с. Б. Широкое, ул. Молодежная, д.2г | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 4 | 1366 |

1.11 Схема централизованного теплоснабжения д.Акаты

Общая численность котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Акаты, состоит из 1 (одной) единицы, работающей на твёрдом виде топлива.

Протяжённость тепловых сетей котельной №27 д.Акаты составляет – 388 метров. Тепловые сети проложены надземным и подземным способом. Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме, двухтрубной и однотрубной системой отопления с насосной циркуляцией воды.

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Акаты:

Таблица №11

| № п/п | Наименование котельной, отапливаемые объекты | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №27 здание школы, интернат, жилые дома 3 | д. Акаты | ОАО "НТК" Шахунский филиал | дрова | 2 | 388 |

1.12 Схема централизованного теплоснабжения д.Щербаж

Общая численность котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Щербаж, состоит из 1 (одной) единицы, работающей на твёрдом виде топлива.

Протяжённость тепловых сетей котельной №32 д.Щербаж составляет – 40 метров. Тепловые сети проложены надземным способом. Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме, двухтрубной и однотрубной системой отопления с насосной циркуляцией воды.

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Щербаж:

Таблица №12

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №32 дом культуры, жилой дом | д. Щербаж, ул 8 Марта, д.24а | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 1 | 40 |

1.13 Схема централизованного теплоснабжения д.Мартяхино

Общая численность котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Мартяхино, состоит из 1 (одной) единицы, работающей на твёрдом виде топлива.

Протяжённость тепловых сетей котельной №33 д.Мартяхино составляет – 240 метров. Тепловые сети проложены надземным и подземным способом. Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме, двухтрубной и однотрубной системой отопления с насосной циркуляцией воды.

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Мартяхино:

Таблица №13

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №33 гаражи, административ. здание | д. Мартяхино, ул. Школьная, д.12 | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 1 | 240 |

1.14 Схема централизованного теплоснабжения д.Мелёшиха

Общая численность котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Мелёшиха, состоит из 1 (одной) единицы, работающей на твёрдом виде топлива.

Тепловые сети котельной №34 д.Мелёшиха отсутствуют, в виду того, что данная котельная находится в непосредственной близости с объектом потребления тепловой энергии.

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Мелёшиха:

Таблица №14

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №34 жилой дом | д. Мелешиха, ул. Молодежная, д.2а | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 1 | 0 |

1.15 Схема централизованного теплоснабжения д.Петрово

Общая численность котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Петрово, состоит из 1 (одной) единицы, работающей на твёрдом виде топлива.

Тепловые сети котельной №39 д.Петрово отсутствуют, в виду того, что данная котельная находится в непосредственной близости с объектом потребления тепловой энергии.

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Петрово:

Таблица №15

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №39 жилой дом | д. Петрово, ул. Победы, д.7 | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 1 | 0 |

1.16 Схема централизованного теплоснабжения д.Малиновка

Общая численность котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Малиновка, состоит из 1 (одной) единицы, работающей на твёрдом виде топлива.

Протяжённость тепловых сетей котельной №5 д.Малиновка составляет – 40 метров. Тепловые сети проложены надземным способом. Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме, двухтрубной и однотрубной системой отопления с насосной циркуляцией воды.

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Малиновка:

Таблица №16

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №5 детский сад | д. Малиновка, ул Новая, д.1Б | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 1 | 40 |

1.17 Схема централизованного теплоснабжения д.Б.Свеча

Общая численность котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Б.Свеча, состоит из 1 (одной) единицы, работающей на твёрдом виде топлива.

Протяжённость тепловых сетей котельной №8 д.Б.Свеча составляет – 5 366 метров. Тепловые сети проложены надземным способом. Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме, двухтрубной и однотрубной системой отопления с насосной циркуляцией воды.

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Б.Свеча:

Таблица №17

| № п/п | Наименование котельной, отапливаемые объекты | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №8 административное здание, медпункт, почта, школа, детский сад, жилые дома - 53 | д. Б.Свеча, ул. Центральная, д.1А | ОАО "НТК" Шахунский филиал | дрова | 3 | 5366 |

1.18 Схема централизованного теплоснабжения д.Б.Музя

Общая численность котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Б.Музя, состоит из 1 (одной) единицы, работающей на твёрдом виде топлива.

Протяжённость тепловых сетей котельной №10 д.Б.Музя составляет – 1130 метров. Тепловые сети проложены подземным и надземным способом. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы. Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме, двухтрубной и однотрубной системой отопления с насосной циркуляцией воды.

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Б.Музя:

Таблица №18

| № п/п | Наименование котельной, отапливаемые объекты | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №10 жилые дома - 10 | д. Б. Музя, ул. Цетральная, д.23Б | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 2 | 1130 |

1.19 Схема централизованного теплоснабжения д.Красногор

Общая численность котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Красногор, состоит из 1 (одной) единицы, работающей на твёрдом виде топлива.

Протяжённость тепловых сетей котельной №11 д.Красногор составляет – 2 582 метров. Тепловые сети проложены подземным и надземным способом. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы. Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме, двухтрубной и однотрубной системой отопления с естественной и насосной циркуляцией воды.

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Красногор:

Таблица №19

| № п/п | Наименование котельной, отапливаемые объекты | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №11 жилые дома – 9, административное здание, детский сад, школа, дворец спорта, столовая, дом культуры | д. Красногор, ул. Центральная, д.14А | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 4 | 2582 |

1.20 Схема централизованного теплоснабжения д.Андрианово

Общая численность котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Андрианово, состоит из 1 (одной) единицы, работающей на твёрдом виде топлива.

Протяжённость тепловых сетей котельной №12 д.Андрианово составляет – 944 метра. Тепловые сети проложены подземным и надземным способом. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы. Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме, двухтрубной и однотрубной системой отопления с естественной и насосной циркуляцией воды.

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией д.Андрианово:

Таблица №20

| № п/п | Наименование котельной, отапливаемые объекты | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №12 жилые дома - 9 | д. Андрианово, ул. Центральная, д.2Б | ОАО "НТК" Шахунский филиал | уголь, дрова | 3 | 944 |

1.21 Схема централизованного теплоснабжения с.Верховское

Общая численность котельных, обслуживающих тепловой энергией с.Верховское, состоит из 1 (одной) единицы, работающей на твёрдом виде топлива.

Протяжённость теплотрасс с.Верховское составляет – 1 800 метров. Тепловые сети проложены подземным и надземным способом. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы. Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме, двухтрубной и однотрубной системой отопления с естественной и насосной циркуляцией воды.

Перечень котельных, обслуживающих тепловой энергией с.Верховское:

Таблица №21

| № п/п | Наименование котельной, отапливаемые объекты | Адрес котельной | Ответственная организация по эксплуатации котельной | Вид топлива | Количество котлов, шт. | Протяжённость теплотрасс, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная №8 школа, детский сад, административное здание, детский дом, жилые дома - 6 | с. Верховское | ООО «Тепло» | уголь, дрова | 4 | 1800 |

2.ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

Таблица №22

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2013 год | Первая очередь 2018 год | Расчетный срок 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 (г.Шахунья ул.Революционная) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 3,414 | 3,414 | 3,723 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 2,095 | 2,095 | 2,150 |
| 1.2 | - общественные здания | 1,026 | 1,026 | 1,280 |
| 1.3 | - производственные здания | 0,293 | 0,293 | 0,293 |
| Котельная №7 (г.Шахунья ул.Тургенева д.40 «В») |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 6,16 | 6,23 | 6,336 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 3,674 | 3,744 | 3,850 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| 1.3 | - производственные здания | 1,536 | 1,536 | 1,536 |
| Котельная №12 (г.Шахунья ул.Ленина) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,432 | 0,432 | 0,432 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №13 (г.Шахунья ул.Г.Веденина) – ГВС |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,554 | 0,554 | 0,585 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | - | - | - |
| 1.2 | - общественные здания | 0,554 | 0,554 | 0,585 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №14 (г.Шахунья ул.Федорова) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| 1.2 | - общественные здания | - | - | - |
| 1.3 | - производственные здания | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Котельная №15 (г.Шахунья ул.85-я Гвардейская) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| 1.2 | - общественные здания | - | - | - |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №16 (г.Шахунья ул.Г.Веденина д.60Б) – горячее водоснабжение |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,295 | 0,295 | 0,339 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,242 | 0,242 | 0,286 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №17 (г.Шахунья ул.Яранское шоссе д.12 «б») |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 1,267 | 1,451 | 1,976 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 1,141 | 1,325 | 1,850 |
| 1.2 | - общественные здания | - | - | - |
| 1.3 | - производственные здания | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Котельная №18 (г.Шахунья ул.Гагарина) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 1.2 | - общественные здания | - | - | - |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №20 (г.Шахунья ул.Комсомольская д.47«Г») |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 17,5 | 17,832 | 19,78 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 10,991 | 11,323 | 13,050 |
| 1.2 | - общественные здания | 6,509 | 6,509 | 6,730 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №37 (г.Шахунья ул.Ленина) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | - | - | - |
| 1.2 | - общественные здания | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 1.3 | - производственные здания | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Котельная №38 (г.Шахунья ул.Элеваторная д.20) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,418 | 0,418 | 0,418 |
| 1.2 | - общественные здания | - | - | - |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №40 (г.Шахунья ул.Ленина д.124) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №1 (с.Хмелевицы ул.Мелиоративная д.7«Б») |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 1,381 | 1,381 | 1,381 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 1,129 | 1,129 | 1,129 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 1.3 | - производственные здания | 0,245 | 0,245 | 0,245 |
| Котельная №2 (с.Хмелевицы ул.Центральная д.66«А») |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
| 1.2 | - общественные здания | - | - | - |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №4 (с.Хмелевицы пер.Советский д.1«А») |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,567 | 0,567 | 0,567 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №6 (с.Хмелевицы ул.Автомобильная д.1«Б») |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,565 | 0,565 | 0,565 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | - | - | - |
| 1.2 | - общественные здания | 0,565 | 0,565 | 0,565 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №7 (с.Хмелевицы ул.Пушкина д.12«А») |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | - | - | - |
| 1.2 | - общественные здания | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №22 (ст.Зубанья) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,351 | 0,351 | 0,351 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,228 | 0,228 | 0,228 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №23 (с.п.Лужайки) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 1,366 | 1,366 | 1,366 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 1,011 | 1,011 | 1,011 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №24 (с.п.Комсомольский) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| 1.2 | - общественные здания | - | - | - |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №25 (д.Туманино) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,952 | 0,952 | 0,952 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №36 (с.Черное) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | - | - | - |
| 1.2 | - общественные здания | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №26 (с.Б.Широкое) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,429 | 0,429 | 0,429 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| 1.3 | - производственные здания | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная №27 (д.Акаты) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 1.3 | - производственные здания | - |  |  |
| Котельная №32 (д.Щербаж ул.8-е Марта д.24«А») |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №33 (д.Мартяхино ул.Школьная д.12) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | - | - | - |
| 1.2 | - общественные здания | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №34 (д.Мелёшиха ул.Молодёжная д.2«А») |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | - | - | - |
| 1.2 | - общественные здания | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №39 (д.Петрово ул.Победы д.7) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | - | - | - |
| 1.2 | - общественные здания | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| 1.3 | - производственные здания | - |  |  |
| Котельная №5 (д.Малиновка ул.Новая д.1«Б») |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | - | - | - |
| 1.2 | - общественные здания | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №8 (д.Б.Свеча ул.Центральная д.1«А») |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 1,677 | 1,677 | 1,677 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 1,268 | 1,268 | 1,268 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,377 | 0,377 | 0,377 |
| 1.3 | - производственные здания | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| Котельная №10 (д.Б.Музя ул.Центральная д.23«Б») |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №11 (д.Красногор ул.Центральная д.14«А») |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,863 | 0,863 | 0,863 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №12 (д.Андрианово ул.Центральная д.2«Б») |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,282 | 0,282 | 0,282 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная р.п.Вахтан (представлены данные по новой котельной) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 9,27 | 9,27 | 9,27 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 6,63 | 6,63 | 6,63 |
| 1.2 | - общественные здания | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная р.п.Сява |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 8,24 | 8,24 | 8,24 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| 1.2 | - общественные здания | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная №8 (с.Верховское) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 1.3 | - производственные здания | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Котельная ЗАО «ДРСП» |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 1,977 | 1,977 | 1,977 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,572 | 0,572 | 0,572 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 1.3 | - производственные здания | 0,785 | 0,785 | 0,785 |
| Котельная ОАО «Молоко» |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,814 | 0,814 | 0,814 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 1.2 | - общественные здания | - | - | - |
| 1.3 | - производственные здания | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
| Котельная ОАО «ВРК-3» филиал ОАО «РЖД» |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.2 | - общественные здания | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 1.3 | - производственные здания | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Котельная филиала ОАО «РЖД» ДТВу-2 |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 4,763 | 4,763 | 4,763 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 1,417 | 1,417 | 1,417 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,533 | 0,533 | 0,533 |
| 1.3 | - производственные здания | 2,813 | 2,813 | 2,813 |
| Котельная ООО «ТД Континент» (г.Шахунья ул.Советская д.13) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,548 | 0,548 | 0,548 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,058 | 0,058 | 0,058 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная ООО «Гефест» (г.Шахунья ул.Тургенева) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 1,256 | 1,256 | 1,256 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | 0,457 | 0,457 | 0,457 |
| 1.2 | - общественные здания | 0,799 | 0,799 | 0,799 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |
| Котельная № 6 (г.Шахунья ул.Коминтерна, ИП Копытова) |  |
| 1 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,325 | 0,440 | 0,440 |
| 1.1 | - многоквартирные дома | - | - | - |
| 1.2 | - общественные здания | 0,325 | 0,440 | 0,440 |
| 1.3 | - производственные здания | - | - | - |

3.ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

Таблица №23

| № п/п | Наименование | Первая очередь 2018г. (МВт) | Расчетный срок 2028г. (МВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 (г.Шахунья ул.Революционная) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 3,86 | 3,86 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 3,38 | 3,66 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,48 | 0,20 |
| Котельная №7 (г.Шахунья ул.Энгельса) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 6,87 | 6,87 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 6,16 | 6,42 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,71 | 0,45 |
| Котельная №12 (г.Шахунья ул.Ленина) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,903 | 0,903 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,432 | 0,432 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,471 | 0,471 |
| Котельная №13 (г.Шахунья ул.Г.Веденина) – горячее водоснабжение |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,554 | 0,580 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 1,046 | 1,02 |
| Котельная №14 (г.Шахунья ул.Федорова) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,171 | 0,171 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,259 | 0,259 |
| Котельная №15 (г.Шахунья ул.85-я Гвардейская) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,301 | 0,301 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,084 | 0,084 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,217 | 0,217 |
| Котельная №16 (г.Шахунья ул.Г.Веденина д.60Б) – горячее водоснабжение |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 3,25 | 3,25 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,295 | 0,320 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 2,955 | 2,93 |
| Котельная №17 (г.Шахунья ул.Яранское шоссе) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 1,547 | 1,547 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 1,267 | 1,547 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,28 | 0,0 |
| Котельная №18 (г.Шахунья ул.Гагарина) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,043 | 0,043 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,043 | 0,043 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | - | - |
| Котельная №20 (г.Шахунья ул.Комсомольская д.47«Г») |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 20,63 | 20,63 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 17,5 | 19,03 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 3,13 | 1,60 |
| Котельная №37 (г.Шахунья ул.Ленина) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,133 | 0,133 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,297 | 0,297 |
| Котельная №38 (г.Шахунья ул.Элеваторная д.20) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,418 | 0,418 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,012 | 0,012 |
| Котельная №40 (г.Шахунья ул.Ленина д.124) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,123 | 0,123 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,307 | 0,307 |
| Котельная №1 (с.Хмелевицы ул.Мелиоративная д.7«Б») |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 3,36 | 3,36 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 1,381 | 1,381 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 1,979 | 1,979 |
| Котельная №2 (с.Хмелевицы ул.Центральная д.66«А») |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,386 | 0,386 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,044 | 0,044 |
| Котельная №4 (с.Хмелевицы пер.Советский д.1«А») |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 1,144 | 1,144 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,567 | 0,567 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,577 | 0,577 |
| Котельная №6 (с.Хмелевицы ул.Автомобильная д.1«Б») |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,565 | 0,565 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | - | - |
| Котельная №7 (с.Хмелевицы ул.Пушкина д.12«А») |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,216 | 0,216 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,214 | 0,214 |
| Котельная №22 (ст.Зубанья) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,559 | О,559 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,228 | 0,228 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,331 | 0,331 |
| Котельная №23 (с.п.Лужайки) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 1,366 | 1,366 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 1,634 | 1,634 |
| Котельная №24 (с.п.Комсомольский) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,559 | 0,559 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,295 | 0,295 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,264 | 0,264 |
| Котельная №25 (д.Туманино) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 2,176 | 2,176 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,952 | 0,952 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 1,224 | 1,224 |
| Котельная №36 (с.Черное) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,230 | 0,230 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,208 | 0,208 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,022 | 0,022 |
| Котельная №26 (с.Б.Широкое) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 1,488 | 1,488 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,742 | 0,742 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,746 | 0,746 |
| Котельная №27 (д.Акаты) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,430 | 0,430 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,222 | 0,222 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,208 | 0,208 |
| Котельная №32 (д.Щербаж ул.8-е Марта д.24«А») |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,215 | 0,215 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,126 | 0,126 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,089 | 0,089 |
| Котельная №33 (д.Мартяхино ул.Школьная д.12) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,215 | 0,215 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,046 | 0,046 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,169 | 0,169 |
| Котельная №34 (д.Мелёшиха ул.Молодёжная д.2«А») |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,115 | 0,115 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,044 | 0,044 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,071 | 0,071 |
| Котельная №39 (д.Петрово ул.Победы д.7) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,115 | 0,115 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,035 | 0,035 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,08 | 0,08 |
| Котельная №5 (д.Малиновка ул.Новая д.1«Б») |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 0,215 | 0,215 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,042 | 0,042 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,173 | 0,173 |
| Котельная №8 (д.Б.Свеча ул.Центральная д.1«А») |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 3,860 | 3,860 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 1,677 | 1,677 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 2,183 | 2,183 |
| Котельная №10 (д.Б.Музя ул.Центральная д.23«Б») |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 1,080 | 1,080 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,445 | 0,445 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,635 | 0,635 |
| Котельная №11 (д.Красногор ул.Центральная д.14«А») |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 1,376 | 1,376 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,863 | 0,863 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,513 | 0,513 |
| Котельная №12 (д.Андрианово ул.Центральная д.2«Б») |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 1,032 | 1,032 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,420 | 0,420 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,612 | 0,612 |
| Котельная р.п.Вахтан |  |
| Ввиду того, что в отопительный сезон 2013-2014гг. запущена новая котельная мощностью 12МВт, работающая на твёрдом топливе (щепа, опил), которая обеспечивает тепловой энергией весь многоквартирный жилой фонд, промышленные предприятия и объекты социальной сферы р.п.Вахтан, перспективные балансы располагаемой тепловой мощности указаны непосредственно для данной котельной. |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 12 | 12 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 10,75 | 10,75 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 1,25 | 1,25 |
| Котельная р.п.Сява |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 12 | 12 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 8,23 | 8,23 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 3,77 | 3,77 |
| Котельная №8 (с.Верховское) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,85 | 0,85 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,75 | 0,75 |
| Котельная ЗАО «ДРСП» |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 2,06 | 2,06 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,93 | 0,93 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 1,13 | 1,13 |
| Котельная ОАО «Молоко» |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 5,35 | 5,35 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 3,25 | 3,25 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 2,10 | 2,10 |
| Котельная ОАО «ВРК-3» филиал ОАО «РЖД» (пер.Деповской) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 1,619 | 1,619 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 1,314 | 1,314 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,305 | 0,305 |
| Котельная филиала ОАО «РЖД» ДТВу-2 (ул.Октябрьская) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 7,677 | 7,677 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 6,093 | 6,093 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 1,584 | 1,584 |
| Котельная ООО «ТД Континент» |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,548 | 0,548 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 1,052 | 1,052 |
| Котельная ООО «Гефест» (г.Шахунья ул.Тургенева) |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 5,2 | 5,2 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 3,484 | 4,5 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 1,716 | 0,7 |
| Котельная № 6 (г.Шахунья ул.Коминтерна, ИП «Копытова») |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла | 1,2 | 2,75 |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей | 0,810 | 2,75 |
| 3 | Резерв тепловой мощности | 0,39 | 0 |

| 4.ДИНАМИКА УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ НА ПЕРИОД С 2011 ГОДА ПО 2013 ГОДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица №24 |
| № | Наименование предприятия | Вид деятельности | Вид тарифа/размерность | Период регулирования |
|  |  |  |  | с 01.01.2011 по 31.12.2011 | с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 |
| 1 | ЗАО "ДРСП" | реализация тепловой энергии | одноставочный тариф, руб. /Гкал (без НДС) | 1 747,24 | 1 747,24 | 1 852,08 | 1 935,42 | 1 935,42 | 2 128,96 |
|  |  |  | одноставочный тариф, руб. /Гкал (с НДС) | - | - | - | - | 2 283,80 | 2 512,17 |
| 2 | ОАО "МОЛОКО" | реализация тепловой энергии | одноставочный тариф, руб. /Гкал (без НДС) | 1 502,90 | 1 502,90 | 1 593,08 | 1 664,77 | 1 664,77 | 1 848,73 |
|  |  |  | одноставочный тариф, руб. /Гкал (с НДС) | - | - | - | - | 1 964,43 | 2 181,50 |
| 3 | ООО "ТД Континент" | реализация тепловой энергии | одноставочный тариф, руб. /Гкал (без НДС) | 1 813,09 | 1 813,09 | 1 921,87 | 2 008,36 | 2 008,36 | 2 068,61 |
|  |  |  | одноставочный тариф, руб. /Гкал (с НДС) | - | - | - | - | 2 008,36 | 2 068,61 |
| 4 | МУП "Шахуньяводоканал" | реализация тепловой энергии | одноставочный тариф, руб. /Гкал (без НДС) г.Шахунья | 1 969,95 | 1 969,95 | 2 088,15 | 2 205,09 | - | - |
|  |  |  | одноставочный тариф, руб. /Гкал (без НДС) г.о.г.Шахунья |  |  |  |  | 2 205,09 | 2 425,60 |
|  |  |  | одноставочный тариф, руб. /Гкал (с НДС) г.Шахунья | - | 2 324,54 | 2 464,02 | 2 602,01 | 2 486,18 | 2 734,80 |
|  |  |  | одноставочный тариф, руб. /Гкал (с НДС) г.о.г.Шахунья |  |  |  |  | 2 602,01 | 2 862,21 |
| 5 | ООО "Теплосервис" | реализация тепловой энергии | одноставочный тариф, руб. /Гкал (без НДС) | 1 891,76 | 1 891,76 | 2 005,26 | 2 106,93 | - | - |
|  |  |  | одноставочный тариф, руб. /Гкал (с НДС) | 2 232,27 | 2 232,27 | 2 366,21 | 2 486,18 | - | - |
| 6 | ГБОУ СПО "Шахунский агропромышленный текникум" | реализация тепловой энергии | одноставочный тариф, руб. /Гкал (без НДС) | 1 473,72 | 1 473,72 | 1 562,14 | 1 632,44 | - | - |
|  |  |  | одноставочный тариф, руб. /Гкал (с НДС) | - | 1 738,99 | 1 843,33 | 1 926,28 | - | - |
| 7 | ООО "Роспром" | реализация тепловой энергии | одноставочный тариф, руб. /Гкал (без НДС) | 1 810,35 | 1 882,29 | 1 882,29 | 1 882,29 | - | - |
|  |  |  | одноставочный тариф, руб. /Гкал (с НДС) | - | 1 882,29 | 1 882,29 | 1 882,29 | - | - |
| 8 | МУП "Сява-теплосервис" | реализация тепловой энергии | одноставочный тариф, руб. /Гкал (без НДС) | - | - | 1 576,37 | 1 647,31 | 1 647,31 | 1 779,10 |
|  |  |  | одноставочный тариф, руб. /Гкал (с НДС) | - | - | 1 576,37 | 1 647,31 | 1 647,31 | 1 779,10 |
| 9 | МУП "СяваТепло" | реализация тепловой энергии | одноставочный тариф, руб. /Гкал (без НДС) | - | - | - | - | 1 647,31 | 1 844,99 |
|  |  |  | одноставочный тариф, руб. /Гкал (с НДС) | - | - | - | - | 1 647,31 | 1 844,99 |
| 10 | ООО "Сява ЖКУ" | Передача | одноставочный тариф, руб. /Гкал (без НДС) | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | одноставочный тариф, руб. /Гкал (с НДС) | - | 148,23 | 157,12 | 164,19 | 164,19 | 180,61 |
| 11 | ООО "Тепло" | реализация тепловой энергии | одноставочный тариф, руб. /Гкал (без НДС) | - | - | - | 2 420,99 | 2 420,99 | 2 614,67 |
|  |  |  | одноставочный тариф, руб. /Гкал (с НДС) | - | - | - | 2 420,99 | 2 420,99 | 2 614,67 |
| 12 | ООО "ЭкоТеплоСервис-Шахунья" | реализация тепловой энергии | одноставочный тариф, руб. /Гкал (без НДС) | 2 005,37 | 2 005,37 | 2 005,37 | 2 005,37 | 2 005,37 | 2 205,91 |
|  |  |  | одноставочный тариф, руб. /Гкал (с НДС) | 2 005,37 | 2 005,37 | 2 005,37 | 2 005,37 | 2 005,37 | 2 205,91 |
| 12 | ОАО "НТК"(Шахунский филиал) | реализация тепловой энергии | одноставочный тариф, руб. /Гкал (без НДС) г.Шахунья | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | одноставочный тариф, руб. /Гкал (без НДС) г.о.г.Шахунья |  |  |  |  | 2 205,09 | 2 425,60 |
|  |  |  | одноставочный тариф, руб. /Гкал (с НДС) г.Шахунья | - | - | - | - | 2 486,18 | 2 734,80 |
|  |  |  | одноставочный тариф, руб. /Гкал (с НДС) г.о.г.Шахунья |  |  |  |  | 2 602,01 | 2 862,21 |
| 13 | ОАО "Российские железные дороги"( ДТВу-2 станция Шахунья) | реализация тепловой энергии | одноставочный тариф, руб. /Гкал (без НДС) | 1 816,97 | 1 816,87 | 1 925,88 | 2 012,55 | 2 012,55 | 2 213,81 |
|  |  |  | одноставочный тариф, руб. /Гкал (с НДС) | 2 144,02 | 2 143,91 | 2 272,54 | 2 374,81 | 2 374,81 | 2 612,30 |
| 14 | ОАО "Вагонная ремонтная компания-3"(г.Шахунья) | реализация тепловой энергии | одноставочный тариф, руб. /Гкал (без НДС) | - | - | 1 793,52 | 1 874,23 | 1 874,23 | 2 024,17 |
|  |  |  | одноставочный тариф, руб. /Гкал (с НДС) | - | - | 2 116,35 | 2 211,59 | 2 211,59 | 2 388,52 |

5.СТРУКТУРА ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ НА ПЕРИОД 2013 ГОДА

Таблица №25 (1)

| № п/п | Структура тарифа | Вид тарифа | ЗАО "ДРСП" | ОАО "МОЛОКО" | МУП "СяваТепло" | МУП "Шахуньяводоканал" (г.Шахунья) | МУП "Шахуньяводоканал" (г.о.г.Шахунья) | ОАО"НТК"(г.Шахунья) | ОАО"НТК"(г.о.г.Шахунья) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
|  |  |  | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.01-30.06 | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.07-31.12 | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.01-30.06 | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.07-31.12 | Затраты всего,руб.(с НДС) 01.01-30.06 | Затраты всего,руб.(с НДС) 01.07-31.12 | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.01-30.06 | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.07-31.12 | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.01-30.06 | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.07-31.12 | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.01-30.06 | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.07-31.12 | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.01-30.06 | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.07-31.12 |
| 1 | Топливо на технологические цели | Передача+Сбыт | 388631 | 404107 | 32981672 | 32981672 | 8999060 | 9486795 | 16817453 | 26683793 | 173089 | 263788 | 6608644 | 6714383 | 10031160 | 10192931 |
| 2 | Транспортные расходы |  | 41981 | 44961 | 756302 | 809999 | 360000 | 385560 | 2124482 | 3186723 | 37151 | 55727 | 542483 | 581000 | 819416 | 877595 |
| 3 | Затраты на покупную тепловую энергию |  | - | - | - | - | 1514081 | 1665489 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Вода на технологические цели | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 26063 | 27914 | 945073 | 1012174 | 96802 | 102910 | 1114624 | 1786435 | 1357 | 2175 | 103563 | 110605 | 179435 | 191637 |
| 5 | Материалы на химводоподготовку | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | - | - | 28029 | 30019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Затраты на покупную электрическую энергию | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 80349 | 80349 | 3400181 | 3400181 | 1390155 | 1390155 | 2102373 | 3153559 | 25572 | 38359 | 1485493 | 1485493 | 2289877 | 2289877 |
| 7 | Оплата труда производственных рабочих | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 469104 | 535717 | 1675504 | 1913425 | 800650 | 914343 | - | - | - | - | 3436096 | 3924021 | 6405207 | 7314746 |
| 8 | Отчисления на соц.нужды с оплаты труда производственного персонала | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 144953 | 165536 | 509353 | 581681 | 241796 | 276131 | - | - | - | - | 1037701 | 1185054 | 1934373 | 2209053 |
| 9 | Амортизация | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 3991 | 3991 | 607047 | 607047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Арендная плата |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304134 | 304134 | 462384 | 462384 |
| 11 | Затраты на проведение ремонтных работ | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 522251 | 588309 | 494634 | 529753 | 151341 | 944822 | 12058527 | 21648296 | 168492 | 309293 | 1005540 | 1076934 | 1550033 | 1660086 |
| 12 | Цеховые расходы | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | - | - | 385094 | 1008173 | 119040 | 135944 | - | - | - | - | 437039 | 499098 | 668464 | 763386 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 201002 | 215274 | 822655 | 881063 | 523991 | 598398 | - | - | - | - | 970858 | 1643985 | 1362180 | 2311087 |
| 14 | Недополученный по независящим причинам доход |  | - | - | - | 3558269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Валовая прибыль | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Затраты всего | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 1878325 | 2066158 | 42605544 | 47313456 | 14196916 | 15900547 | 34217459 | 56458806 | 405661 | 669342 | 15931551 | 17524707 | 25702529 | 28272782 |
| 17 | Полезный отпуск,в том числе по группам потребителей(Гкал): | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 1 941,00 | 51 184,90 | 17 236,48 | 40 601,09 | 459,92 | 15 123,00 | 23 312,00 |
|  | население | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 424,00 | 4 312,60 | 13 002,30 | 31 972,10 | 418,32 | 8 262,00 | 16 048,00 |
|  | бюджет | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 63,00 | - | 4 096,82 | 4 469,39 | - | 5 979,00 | 6 596,00 |
|  | прочие | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 362,00 | 86,30 | 137,37 | 3 953,08 | 41,59 | 882,00 | 668,00 |
|  | собственное потребление | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 1 092,00 | 46 786,00 | - | 206,51 | - | - | - |

Таблица №25 (2)

| № п/п | Структура тарифа | Вид тарифа | ООО "СЯВА ЖКУ" | ООО "ТД Континент" | ООО "Тепло" | ООО "ЭкоТеплоСервис-Шахунья" | ОАО "Российские железные дороги" (ДТВу-2 станция Шахунья) | ОАО "Вагонная ремонтная компания-3"(г.Шахунья) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
|  |  |  | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.01-30.06 | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.07-31.12 | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.01-30.06 | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.07-31.12 | Затраты всего,руб.(с НДС) 01.01-30.06 | Затраты всего,руб.(с НДС) 01.07-31.12 | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.01-30.06 | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.07-31.12 | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.01-30.06 | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.07-31.12 | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.01-30.06 | Затраты всего,руб.(без НДС) 01.07-31.12 |
| 1 | Топливо на технологические цели | Передача+Сбыт | - | - | 763437 | 845385 | 615597 | 634115 | 9501433 | 9785874 | 8148185 | 9370412 | 6349191 | 7136491 |
| 2 | Транспортные расходы |  | - | - | - | - | 32164 | 34159 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Затраты на покупную тепловую энергию |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Вода на технологические цели | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | - | - | 13517 | 15356 | 5248 | 5668 | 375962 | 401528 | 446656 | 477029 | 384220 | 408042 |
| 5 | Материалы на химводоподготовку | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | - | - | - | - | - | - | - | - | 30128 | 32267 | - | - |
| 6 | Затраты на покупную электрическую энергию | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | - | - | 173958 | 173958 | 103259 | 103259 | 2925189 | 2925189 | 790123 | 790123 | 944505 | 944505 |
| 7 | Оплата труда производственных рабочих | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 201909 | 230580 | 259875 | 296777 | 581850 | 653999 | 3376704 | 3856195 | 1861893 | 1769612 | 1394518 | 1567438 |
| 8 | Отчисления на соц.нужды с оплаты труда производственного персонала | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 60977 | 69635 | 78482 | 89627 | 175719 | 197508 | 1019764 | 1164571 | 566016 | 537962 | 475530 | 534496 |
| 9 | Амортизация | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 551386 | 551386 |
| 10 | Арендная плата |  | 23640 | 23640 | - | - | 3456 | 3456 | 301613 | 301613 | - | - | - | - |
| 11 | Затраты на проведение ремонтных работ | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 1005171 | 1097016 | 552126 | 456508 | - | - | 1250000 | 1338750 | - | - | 517818 | 310162 |
| 12 | Цеховые расходы | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 90764 | 103653 | 53487 | 61082 | 256213 | 275240 | 917975 | 1755685 | 103515 | 163762 | 318693 | 358211 |
| 13 | Общехозяйственные расходы | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 131620 | 140965 | 70066 | 80015 | 222893 | 248707 | 2707155 | 3106741 | - | - | - | - |
| 14 | Недополученный по независящим причинам доход |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Валовая прибыль | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | - |  | 126558 | 135543 | 20166 | 21779 | 227736 | 227736 | - | - | - | - |
| 16 | Затраты всего | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 1514081 | 1665489 | 2091506 | 2154251 | 2016565 | 2177890 | 22603531 | 24863882 | 11946516 | 13141167 | 10935861 | 11810731 |
| 17 | Полезный отпуск, в том числе по группам потребителей(Гкал): | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 18 443,04 | 2 082,80 | 1 665,90 | 22 543,00 | 11 872,00 | 11 669,72 |
|  | население | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | - | 102,56 | 846,90 | 16 247,07 | 3 096,00 | 1 630,68 |
|  | бюджет | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | - | 1 139,97 | 798,90 | 6 116,84 | - | - |
|  | прочие | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | 18 443,04 | 840,27 | 20,10 | 179,09 | 1 246,00 | 1 730,00 |
|  | собственное потребление | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт | - | - | - | - | 7 530,00 | 8 309,04 |

6.ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК СЕТЕВОЙ ВОДЫ В КОТЛАХ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ШАХУНЬЯ

(для обеспечения внутрикомнатной температуры +18-200C при различных температурах наружного воздуха)

| Температура наружного воздуха, 0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, 0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, 0C |
| --- | --- | --- |
| +10 | 35,5 | 31,3 |
| +9 | 37,2 | 32,5 |
| +8 | 38,9 | 33,7 |
| +7 | 40,6 | 34,9 |
| +6 | 42,3 | 36,1 |
| +5 | 44,0 | 37,3 |
| +4 | 45,6 | 38,4 |
| +3 | 47,2 | 39,5 |
| +2 | 48,9 | 40,5 |
| +1 | 50,5 | 41,6 |
| 0 | 52,1 | 42,7 |
| -1 | 53,6 | 43,7 |
| -2 | 55,0 | 44,2 |
| -3 | 56,5 | 45,8 |
| -4 | 57,9 | 46,8 |
| -5 | 59,4 | 47,2 |
| -6 | 61,0 | 48,8 |
| -7 | 62,6 | 49,7 |
| -8 | 64,2 | 50,7 |
| -9 | 65,8 | 51,6 |
| -10 | 67,4 | 52,6 |
| -11 | 68,8 | 53,5 |
| -12 | 70,2 | 54,4 |
| -13 | 71,5 | 55,4 |
| -14 | 72,9 | 56,3 |
| -15 | 74,3 | 57,2 |
| -16 | 75,7 | 58,1 |
| -17 | 77,2 | 59,0 |
| -18 | 78,6 | 59,8 |
| -19 | 80,1 | 60,7 |
| -20 | 81,5 | 61,6 |
| -21 | 82,9 | 62,5 |
| -22 | 84,3 | 63,3 |
| -23 | 85,6 | 64,2 |
| -24 | 87,0 | 65,0 |
| -25 | 88,4 | 65,9 |
| -26 | 89,7 | 66,7 |
| -27 | 91,0 | 67,5 |
| -28 | 92,4 | 68,4 |
| -29 | 93,7 | 69,2 |
| -30 | 95,0 | 70,0 |

Примечание: В зависимости от местных условий эксплуатации котлов ресурсоснабжающая организация может скорректировать температурный график.

7.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

На территории городского округа город Шахунья Нижегородской области более 90% объектов многоквартирного жилого фонда, предприятий и объектов социальной сферы получают тепловую энергию от муниципальных  котельных. Основные направления модернизации системы теплоснабжения городского округа связаны с котельными и тепловыми сетями, расположенными в сельских поселениях и частично в г.Шахунья. Кроме этого, в большинстве сельских поселений часть котельных подлежит капитальному ремонту и проведению работ, связанных с заменой котлов и тепловых сетей.

В отопительный период 2013-2014гг. проведён запуск новой котельной мощностью 12.0МВт, работающей на щепе и опилке, которая заменила действующие 6 (шесть) котельных р.п.Вахтан. Существующие котельные функционируют, как тепловые пункты.

В г.Шахунья в 2012 году была проведена модернизация системы теплоснабжения, что выразилось в строительстве трёх современных котельных мощностью 1.8МВт, 8.0МВт и 24.0МВт, работающих на биологически чистом топливе - щепе и опилке. В тоже время была заменена и построена большая часть тепловых сетей. Суммарные мощности этих трёх котельных заменили 12 (двенадцать) морально устаревших котельных г.Шахунья.

В 2012 году в котельной №3, расположенной по адресу: г.Шахунья, ул.Революционная, д.24а, была проведена реконструкция с полной заменой оборудования. Были установлены три котла КМП-1500 суммарной мощностью 4.5МВт. Топливо основное – топливные гранулы (пеллеты), расфасованные в биг-беги по 910 кг. Резервное топливо – щепа, опил.

Кроме этого проведено строительство котельной для потребителей по улицам Яранское шоссе и Коммунистическая города Шахунья. – Котельная №17, мощностью 1,8МВт, расположенная по адресу: г.Шахунья, ул.Яранское шоссе в 20-ти метрах от оси автодороги направления Н.Новгород-Киров с северной стороны автодороги на Госветуправление. Котельная оборудована автономной системой энергосбережения, автомобильными подъездными путями, крытой площадкой для разгрузки топлива вдоль фронта котлов, разворотной площадкой. Котлы, работающие на твёрдом топливе (опил, щепа, торф): тип КВТ.0750 в количестве 2 (две) единицы.

В 2012 году была проведена реконструкция котельной ООО «Гефест» (г.Шахунья ул.Тургенева) с полной заменой водогрейных котлов, с установкой новых котлов, работающих на твёрдом топливе (дрова), мощностью 2МВт и 0,75МВт. Выполнен ремонт здания котельной. К отопительному периоду 2013-2014гг. осуществлена замена и ремонт теплотрасс котельной ООО «Гефест». Кроме этого имеется действующий котёл, мощностью 2,45 МВт, работающий на мазуте.

В котельной №6 (ИП «Копытова») в 2013 году проведена замена водогрейного котла, с установкой 2-х новых котлов, работающих на твёрдом топливе (дрова), суммарной мощностью 1,2МВт.

В 2014 году Шахунский филиал ОАО «НТК» планирует объединение котельной №37 и котельной №12, расположенных на ул.Ленина г.Шахунья, с последующей заменой морально устаревших котлов для увеличения производственных мощностей.

Существующие системы теплоснабжения сельских поселений городского округа город Шахунья в д.Акаты, д.Щербаж, д.Мартяхино, д.Андрианово, ст.Зубанья, работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. В д.Андрианово в действующей котельной необходимо провести ремонт кровли и здания. Требуется полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям, кроме этого требуется ремонт самих зданий котельных.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

модернизация систем теплоснабжения с учетом нового строительства объектов жилищного или строительного назначения;

реконструкция котельного оборудования;

реализация проектов реконструкции тепловых сетей;

капитальный ремонт тепловых сетей на период с 2014 по 2017 гг.;

установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

8.ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

Так как численность населения городского округа город Шахунья Нижегородской области менее 100 000 человек, то разработка электронной схемы не требуется, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

9.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии подразумевает сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. При этом предполагается реконструкция существующих котельных. Подключение к тепловым сетям котельного оборудования предусматривается по независимой схеме.

Таблица №24

| № п/п | Наименование котельной | Необходимые мероприятия/работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №12 г.Шахунья ул.Ленина д.100 «А» | Замена водогрейного стального котла – К90/26 в количестве 1 шт. |
| 2 | Котельная №37 г.Шахунья ул.Ленина д.87 «В» | Замена питающего насоса – К20/30 в количестве 1 шт.; Замена дымовой трубы – диаметр 540 мм, высота 20 метров. |
| 3 | Котельная №38 г.Шахунья ул.Элеваторная д.20 | Замена водогрейного стального котла – НР-12 в количестве 1 шт. |
| 4 | Котельная №40 г.Шахунья ул.Ленина д.124 | Замена дымовой трубы – диаметр 540 мм, высота 20 метров. |
| 5 | Котельная №27 д.Акаты | Замена водогрейного стального котла – НР-18 в количестве 1 шт. |
| 6 | Котельная №24 с.п.Комсомольский ул.Механизаторов д.11 | Замена водогрейного стального котла – НР-12 в количестве 1 шт. |
| 7 | Котельная №25 д.Туманино ул.Молодежная д.27 | Замена водогрейного стального котла – НР-18 в количестве 1 шт. |
| 8 | Котельная №10 д.Б.Музя ул.Центральная д.23Б | Замена дымовой трубы – диаметр 500 мм, высота 20 метров. |
| 9 | Котельная №1 с.Хмелевицы ул.Мелиоративная д.7Б | Замена водогрейного стального котла – «Сявский ЖТ» в количестве 1 шт. |
| 10 | Котельная №6 с.Хмелевицы ул.Автомобильная д.1Б | Замена водогрейного стального котла – НР-12 в количестве 1 шт. |
| 11 | Котельная №6 г.Шахунья ул.Коминтерна | Замена водогрейного котла, с установкой новых котлов, работающих на твёрдом топливе (дрова), суммарной мощностью 1,2МВт. |
| 12 | Котельная, находящаяся на обслуживании ООО «Гефест» | Замена водогрейных котлов, с установкой новых котлов, работающих на твёрдом топливе (дрова), мощностью 2МВт и 0,75МВт. Полная замены теплотрассы. |
| 13 | Котельная №12 д.Андрианово ул.Центральная д.2 «Б» | Полная замена кровли здания котельной. |
| 14 | Котельная №22 ст.Зубанья г.Шахунья | Ремонт теплотрасс. Реконструкция здания котельной и полная замена котлового оборудования. |

В 2014 году ОАО «НТК» планирует объединение котельной №37 и котельной №12, расположенных на ул.Ленина г.Шахунья, с последующей заменой морально устаревших котлов и трасс теплоснабжения для увеличения производственных мощностей и снижения потерь теплоносителя, что в свою очередь приведёт к снижению затрат на обслуживание данных котельных.

Для повышения качества, надежности и доступности теплоснабжения на территории городского округа город Шахунья, необходимо предусмотреть реконструкцию действующих тепловых источников, а также введение дополнительных мощностей.

10.ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

Минимальный допустимый показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы должны оборудоваться системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволит своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети.

Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволит отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов.

11.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫБОРУ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области  от 14 октября 2013 года №892 «Об определении единой теплоснабжающей организации городского округа город Шахунья Нижегородской области» утверждено:

1. Определить единой теплоснабжающей организацией городского округа город Шахунья Нижегородской области для объектов, подключенных к системам централизованного отопления и горячего водоснабжения, расположенных на территориях: города Шахунья, посёлка Лужайки, посёлка Комсомольский, села Хмелевицы, села Чёрное, села Большое Широкое, деревни Туманино, деревни Акаты, деревни Щербаж, деревни Мартяхино, деревни Мелёшиха, деревни Петрово, деревни Малиновка, деревни Большая Свеча, деревни Большая Музя, деревни Красногор, деревни Андрианово – Шахунский филиал ОАО «Нижегородская теплоснабжающая компания», за исключением территорий для объектов, указанных в п.2 Постановления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области  от 14 октября 2013 года №892 «Об определении единой теплоснабжающей организации городского округа город Шахунья Нижегородской области».

2. Для объектов, подключенных к системам централизованного отопления и горячего водоснабжения на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области и не входящих в зону ответственности Шахунского филиала ОАО «Нижегородская теплоснабжающая компания», определить теплоснабжающими организациями:

2.1. ОАО «Молоко» - для объектов на территории города Шахунья - жилые дома: №№47,59,51,63,65,65А,69 по ул.Советская, №24 по ул.Энгельса, №№14,12 по ул.Пархоменко, №№14,2,8,10,12 по пер.Заводской;

2.2. ЗАО «ДРСП» - для объектов на территории города Шахунья - жилые дома: №№1,3,5 по ул.Яранское шоссе, №182 по ул.Карла Маркса;

2.3. ООО «Гефест» - для объектов на территории города Шахунья – жилые дома: №№19,21,27,29 по ул.Тургенева, №№90,92,94 по ул.Г.Веденина, здания ГБОУ СПО «Шахунский агропромышленный техникум»;

2.4. ООО «ТД Континент» - для объектов на территории города Шахунья - для жилого дома №29А по ул.Революционной, здания МБОУ Шахунская СОШ №1;

2.5. ООО «ЭкоТеплоСервис-Шахунья» – для объектов на территории рабочего посёлка Вахтан;

2.6. ООО «Тепло» - для объектов на территории села Верховское;

2.7. ОАО «ВРК-3» филиал ОАО «РЖД» - для объектов на территории города Шахунья – жилые дома: №№82,84а,90 по ул.Октябрьская, №№11а,12 по ул.Деповская;

2.8. ДТВу-2 филиал ОАО «РЖД» - для объектов на территории города Шахунья – жилые дома: №№96,122,124,126,128,130 по ул.Октябрьская, №№106,108,113 по ул.Карла Маркса, №6 по ул.Папанина;

2.9. МУП «Сява-тепло» - для объектов на территории рабочего посёлка Сява;

2.10. МУП «Шахуньяводоканал» - для объектов на территории деревни Зубанья;

2.11. ИП «Копытова» - для объектов на территории города Шахунья – здание МБОУ «Шахунская гимназия им.А.С.Пушкина», здание МБДОУ детский сад №5 «Теремок», здание ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Шахунья».

12.РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

Комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа город Шахунья Нижегородской области проводится работа по выявлению и закреплению линейных объектов бесхозяйственных тепловых сетей на праве аренды за ответственными теплоснабжающими организациями, в целях исполнения Постановления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области  №892 от 14.10.2013 года «Об определении единой теплоснабжающей организации городского округа город Шахунья Нижегородской области».

13.ГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

Приложения к Схеме теплоснабжения городского округа город Шахунья Нижегородской области.

1.	г.Шахунья:

Приложение №1: Схема теплоснабжения котельной №3;

Приложение №2: Схема теплоснабжения котельной №7;

Приложение №3: Схема теплоснабжения котельной №12;

Приложение №4: Схема теплоснабжения котельной №13;

Приложение №5: Схема теплоснабжения котельной №14;

Приложение №6: Схема теплоснабжения котельной №15;

Приложение №7: Схема теплоснабжения котельной №16;

Приложение №8: Схема теплоснабжения котельной №17;

Приложение №9: Схема теплоснабжения котельной №18;

Приложение №10: Схема теплоснабжения котельной №20;

Приложение №11: Схема теплоснабжения котельной №37;

Приложение №12: Схема теплоснабжения котельной №38;

Приложение №13: Схема теплоснабжения котельной №40;

Приложение №14: Схема теплоснабжения котельной ОАО «Молоко»;

Приложение №15: Схема теплоснабжения котельной ОАО «РЖД» ВРК-3;

Приложение №17: Схема теплоснабжения котельной ОАО «РЖД» ДТВу-2;

Приложение №18: Схема теплоснабжения котельной ЗАО «ДРСП»;

Приложение №19: Схема теплоснабжения котельной ООО «ТД Континент»;

Приложение №20: Схема теплоснабжения котельной №6 ИП «Копытова»;

Графическая схема теплоснабжения котельной, являющейся собственностью ООО «Гефест», находится в стадии разработки. Все изменения будут внесены в схему теплоснабжения городского округа город Шахунья в форме дополнений.

2.	р.п.Вахтан:

Приложение №21: Схема теплоснабжения котельных р.п.Вахтан;

3.	р.п.Сява:

Приложение №22: Схема теплоснабжения котельной р.п.Сява;

4.	с.Хмелевицы:

Приложение №23: Схема теплоснабжения котельной №1;

Приложение №24: Схема теплоснабжения котельной №2;

Приложение №25: Схема теплоснабжения котельной №4;

Приложение №26: Схема теплоснабжения котельной №6;

Приложение №27: Схема теплоснабжения котельной №7;

5.	д.Зубанья:

Приложение №28: Схема теплоснабжения котельной №22;

6.	п.Лужайки:

Приложение №29: Схема теплоснабжения котельной №23;

7.	п.Комсомольский:

Приложение №30: Схема теплоснабжения котельной №24;

8.	д.Туманино:

Приложение №31: Схема теплоснабжения котельной №25;

9.	с.Чёрное:

Приложение №32: Схема теплоснабжения котельной №36;

10.	с.Б.Широкое:

Приложение №33: Схема теплоснабжения котельной №26;

11.	 д.Акаты:

Приложение №34: Схема теплоснабжения котельной №27;

12.	д.Щербаж:

Приложение №35: Схема теплоснабжения котельной №32;

13.	д.Мартяхино:

Приложение №36: Схема теплоснабжения котельной №33;

14.	д.Мелёшиха:

Приложение №37: Схема теплоснабжения котельной №34;

15.	д.Петрово:

Приложение №38: Схема теплоснабжения котельной №39;

16.	д.Малиновка:

Приложение №39: Схема теплоснабжения котельной №5;

17.	д.Б.Свеча:

Приложение №40: Схема теплоснабжения котельной №8;

18.	д.Б.Музя:

Приложение №41: Схема теплоснабжения котельной №10;

19.	д.Красногор:

Приложение №42: Схема теплоснабжения котельной №11;

20.	д.Андрианово:

Приложение №43: Схема теплоснабжения котельной №12;

21.	с.Верховское:

Приложение №44: Схема теплоснабжения котельной №8.