УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа город Шахунья

Нижегородской области

от 31 марта 2014 года № 245

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области

2014 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Оглавление | - стр.2 |
| --- | --- |
| I.Общие положения | - стр.3 |
| II.Содержание и цели схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Шахунья | - стр.3 |
| III.Краткая характеристика городского округа город Шахунья | - стр.3 |
| 1.География округа | - стр.3 |
| 2.Демография округа | - стр.5 |
| 3.Климат округа | - стр.5 |
| IV. Существующее положение в системе водоснабжения городского округа город Шахунья | - стр.7 |
| 1.Анализ структуры системы водоснабжения городского округа город Шахунья | - стр.7 |
| 2.Гарантирующие организации по холодному водоснабжению и водоотведению, установленные зоны их деятельности на территории городского округа город Шахунья | - стр.8 |
| 3.Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам городского округа город Шахунья, их месторасположение и характеристика | - стр.9 |
| 4.Предложения по развитию объектов и сетей водоснабжения городского округа город Шахунья | - стр.19 |
| 5.Расчетные расходы водопотребления городского округа город Шахунья | - стр.21 |
| V.Существующее положение в сфере водоотведения городского округа город Шахунья | - стр.26 |
| 1.Анализ структуры системы водоотведения городского округа город Шахунья | - стр.26 |
| 2.Предложения по развитию объектов и сетей водоотведения городского округа город Шахунья | - стр.29 |
| 3.Расчетные расходы водоотведения городского округа город Шахунья | - стр.30 |
| VI. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Шахунья | - стр.33 |
| VII.Графическая модель схем водоснабжения и водоотведения городского округа город Шахунья | - стр.33 |

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Шахунья Нижегородской области – документ, включающий в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Шахунья Нижегородской области разработана на основании:

-Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федерального закона от 07.12.2011 года N416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении»;

-Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года  № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

-Технического задания, утверждённого главой администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Шахунья Нижегородской области будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Шахунья Нижегородской области содержит:

-	основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

-	пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения городского округа город Шахунья Нижегородской области  и анализом существующих технических и технологических проблем;

-	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

-	карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

-	границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Целями разработки схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Шахунья Нижегородской области являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2028г.;

-  увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг;

-  улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-  повышение качества питьевой воды, поступающей потребителям;

-  снижение вредного воздействия на окружающую среду.

ІІІ. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

1.ГЕОГРАФИЯ ОКРУГА

Городской округ город Шахунья Нижегородской области расположен в северо-восточной части Нижегородской области и граничит с Костромской областью на севере, с Кировской областью – на севере и юго-востоке, на востоке – с Тоншаевским районом, на юге – с Тонкинским районом, на юго-западе – с Уренским районом, на западе – с Ветлужским районом.

Площадь городского округа город Шахунья Нижегородской области – 259 461 гектар, лесами занято 163 964 гектар – 63,2 % всей территории округа, сельскохозяйственными угодьями – 82 413 гектар.

В соответствии с Законом Нижегородской области от  1 ноября 2011 года № 153-З «О преобразовании  муниципальных образований Шахунского муниципального района Нижегородской области», городские поселения город Шахунья, рабочий поселок Вахтан, рабочий поселок Сява и сельские поселения Акатовский сельсовет, Красногорский сельсовет, Лужайский сельсовет, Туманинский сельсовет, Хмелевицкий сельсовет Шахунского муниципального района Нижегородской области преобразованы путем их объединения во вновь образованное муниципальное образование городское поселение, наделив его статусом городского округа с наименованием "город Шахунья".

Согласно Закону Нижегородской области от 1 ноября 2011 года № 154-З «Об изменении административно-территориального деления Шахунского  района Нижегородской области», утверждена территория административно-территориального образования город областного значения Шахунья Нижегородской области в составе:

1) городского населенного пункта города областного значения Шахунья;

2) сельского населенного пункта сельский поселок Красный Кирпичник;

3) административно-территориального образования рабочий поселок Вахтан;

4) административно-территориального образования рабочий поселок Сява;

5) административно-территориальных образований - сельсоветов:

а) Акатовский сельсовет;

б) Красногорский сельсовет;

в) Лужайский сельсовет;

г) Туманинский сельсовет;

д) Хмелевицкий сельсовет.

Протяженность городского округа с севера на юг 69,4 км и 58,0 км с запада на восток.

Административным центром городского округа является город Шахунья, который связан с населёнными пунктами муниципальными и региональными дорогами III, IV и V категорий. Расстояние от города Шахунья до областного центра – город Нижний Новгород составляет 261 км. По территории городского округа проходит железнодорожная магистраль Нижний Новгород – Киров и далее на восток. В городе Шахунья расположен железнодорожный узел - локомотивное депо и железнодорожный вокзал.

2.ДЕМОГРАФИЯ ОКРУГА

Общая численность населения городского округа город Шахунья Нижегородской области на 01.01.2013 года составляет – 38 842 человек, в том числе городское население – 30 975 человек, сельское население – 7 867 человек.

Наиболее крупными населенными пунктами являются рабочий посёлок Вахтан, рабочий посёлок Сява, сельский поселок Лужайки, сельский посёлок Комсомольский, село Хмелевицы.

3.КЛИМАТ ОКРУГА

Городской округ город Шахунья Нижегородской области расположен в средней части умеренного пояса, в зоне умеренно континентального климата, для которого характерны холодная продолжительная зима и теплое сравнительно короткое лето. Климат определяется действием на территории различных воздушных масс и прежде всего умеренных, которые по повторяемости составляют около 3/4 всех распространяющихся воздушных масс. На территорию городского округа город Шахунья Нижегородской области нередко вторгаются воздушные массы с севера и северо-востока - со стороны Северного Ледовитого океана. Это арктические воздушные массы, которые зимой несут с собой сильные морозы, а весной возвраты холода. Наоборот, проникновение с юга тропических воздушных масс вызывает большие повышения температуры. Зимой их действие, особенно воздушных масс, приходящих с юго-запада, несет оттепель, а летом - сильную жару. Наиболее повышают температуру континентальные воздушные массы с юго-востока. При длительном же их действии устанавливается засушливая погода, начинается засуха с суховеями. Повторяемость тропических воздушных масс небольшая - более 5%. И зимние морозы, и летняя жара указывают на возникновение сравнительно устойчивых антициклонов, которые, однако, по частоте образования уступают циклонам. С прохождением фронтов, разделяющих различные воздушные массы, связана неустойчивая погода.

Для территории характерны четыре основных типа погоды: антициклональный (устойчивая погода, морозная зимой и жаркая летом), циклональный (пасмурная тихая, прохладная летом и теплая зимой), холоднофронтальный (неустойчивая, с порывистыми холодными ветрами несущими быстрые похолодания) и теплофронтальный (неустойчивая, с относительно теплыми ветрами, вызывающими значительное повышение температуры зимой вплоть до оттепелей).

- Абсолютная максимальная температура воздуха составляет +36,0 0С

- Абсолютная минимальная температура воздуха составляет – 41,0 0С

- Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца составляет +25,0 0С

- Средняя температура воздуха самого холодного месяца –10,1 0С

Средняя температура атмосферного воздуха по месяцам

Таблица 1

| месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| температура, °С | -8,7 | -8,8 | -2,7 | 6,1 | 12,9 | 17,2 | 19,4 | 16,8 | 11,1 | 4,9 | -2,5 | -7,0 | 4,9 |

Среднее годовое количество осадков на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области колеблется от 550-600 миллиметров, а местами и ниже, в южной части. 60% годового количества осадков выпадает в вегетационный период (со средними суточными температурами не ниже 5°) - со второй половины апреля до начала октября, что обеспечивает необходимую влагу для растений. Климат благоприятен для возделывания большинства культур, распространенных в средней полосе европейской части страны. На рассматриваемой территории ярко выражены все сезоны года.

Зима длится в среднем 6 месяцев. Первый снег выпадает в октябре, а в ноябре уже устанавливается снежный покров, который держится до середины апреля.

Глубина промерзания почвы, см

Таблица 2

| Годы | Средняя из максимальных глубина промерзания за сезон | Наблюденная максимальная глубина промерзания почвы |
| --- | --- | --- |
| 2008-2009 | 27 | 39 |
| 2009-2010 | 26 | 37 |
| 2010-2011 | 34 | 40 |
| 2011-2012 | 13 | 14 |
| 2012-2013 | 23 | 30 |

В январе и феврале наступают сильные морозы, в отдельные годы термометр показывает градусов на 30 ниже нуля. Однако зимой бывают и оттепели и очень редко, дождь. Температура воздуха поднимается до 3-5° тепла. Это происходит, когда поступают очень теплые массы воздуха со стороны Средиземного моря.

Весна протекает сравнительно быстро, в течение двух месяцев - апреля и мая. За начало весны принято считать, когда средняя суточная температура переходит через 0° (в первых числах апреля). Весной осадков бывает меньше, чем в другие сезоны. В это время в области почти ежегодно наблюдается возврат холодов. После теплых дней конца апреля и начала мая в середине и в конце мая, а в иные годы и в начале июня снова наступают холода и заморозки, иногда даже выпадает снег.

Лето, календарное со средней температурой суток +15°, наступает в первой половине июня (около 10 июня). Начиная с июня увеличивается количество дождей. Летние дожди чаще всего бывают кратковременными не сильными ливнями, как результат мощных восходящих потоков влажного воздуха. Ливни, которые за короткое время дают до 30 миллиметров осадков, отмечаются каждый год. Иногда же при ливнях за сутки выпадает до 60 миллиметров осадков, то есть столько, сколько в среднем за месяц. В среднем за лето около 20 дней с грозами. Во время гроз бушуют шквальные ветры, когда скорость движения воздуха достигает 20-25 и больше метров в секунду. Иногда выпадает град.

Осень длится примерно два месяца - с сентября до начала ноября, когда средняя суточная температура опускается ниже нуля, и наступает продолжающееся недели три предзимье.

Ветровой режим: В течение всего года на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области преобладают южные, юго-западные ветра (декабрь - февраль) и западные ветра (июнь – август).

| Метеостанция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Нижний Новгород» | 13 | 5 | 6 | 11 | 21 | 18 | 16 | 10 | 13 |

| Метеостанция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Нижний Новгород» | 13 | 5 | 6 | 11 | 21 | 18 | 16 | 10 | 13 |

Таблица 3

Повторяемость ветров по различным направлениям.

Скорость ветра 5%-ной обеспеченности принимается равной 8 м/с.

Климат на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области умеренно-континентальный, обычно с холодной многоснежной зимой и умеренно жарким летом. Характерны значительные суточные изменения температуры воздуха. Средняя температура января -13,2оС, июля + 18,0оС. Среднегодовая температура воздуха +2,3оС. В течение года преобладают ветры южного и юго-западного направлений. Среднегодовая скорость ветра 3,5 м/с. Среднегодовая сумма осадков – 548 мм. Значение среднегодовой относительной влажности воздуха равно 78%. Глубина промерзания грунта – 1,8 м. Расчетная температура для проектирования -32,0 оС. Снеговая нагрузка – 150 кг на 1 кв.м.

Поверхность городского округа представляет собой слегка волнистую равнину, наклоненную к северо-западу. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 141 м до 156 м. Уклоны поверхности составляют 1%-3%.

ІV. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

1.АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

В городском округе город Шахунья Нижегородской области нет единого водозабора, как источника  централизованного водоснабжения.

Водоснабжение в городе Шахунья осуществляется из артезианских скважин и вод реки М.Какши. Речная вода поступает по водопроводу на фильтровальную станцию, а затем после очистки поступает населению.

Артезианские скважины – это водозаборные гидротехнические сооружения, предназначенные для добычи подземных вод из недр земли. Вода из артезианских скважин пригодна для питья на большинстве территорий без предварительной обработки. Природная чистота (в бактериальном отношении) и постоянный химический состав артезианских вод объясняются их высокой защищенностью от химического и микробиологического загрязнения слоями водоупорных пород, препятствующими поступлению с поверхности непосредственно над ними осадков и грунтовых вод.

На территории города Шахунья использование подземных вод при помощи водозаборных скважин производится следующими недропользователями:

- МУП «Водоканал» - 50 скважин,

- ООО «Тепло» - 12 скважин,

- ООО «Сява ЖКУ» - 4 скважины,

- ЗАО «ДРСП» г. Шахунья – 1 скважина,

- МУП «Шахунское ПАП» – 1 скважина,

- СПК «Петрово» - 4 скважины,

- ООО «Хмелевицы» - 6 скважин,

- СПК «Новый путь» - 6 скважин,

- ООО ФК «Росплит» - 2 скважины,

- Участок дистанции водоснабжения ГЖД – 1 скважина.

Итого: на территории городского округа город Шахунья расположено 86 скважин.

Лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод имеют 5 недропользователя: ОАО «Молоко», ЗАО «ДРСП», ООО «Тепло», МУП «Шахунское ПАП», СПК «Новый путь». В стадии оформления лицензия у ООО «Хмелевицы».

Водозаборная станция город Шахунья (1934 г.) – 122 куб/ч., износ – 75%.

Фильтровальная станция (1947 г.) – износ 86%.

Водопроводные сети (1961 г.) – износ 86%.

Источники водоснабжения и водоотведения городского округа город Шахунья Нижегородской области находятся в обслуживании следующих организаций:

- МУП «Водоканал» (холодное водоснабжение, водоотведение);

- МУП «Шахуньяводоканал» (горячее водоснабжение)

- МУП «Сява-Теплосервис» (горячее водоснабжение);

- МУП «СяваТепло» (горячее водоснабжение);

- ОАО «НТК» Шахунский филиал (горячее водоснабжение);

- ООО «Сява ЖКУ» (холодное водоснабжение, водоотведение);

- ООО «Тепло» (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение);

- ООО «ЭкоТеплоСервис-Шахунья» (горячее водоснабжение).

Протяженность сетей (2013 г.):

тепловые (в двухтрубном исчислении) – 68,5 км, в т.ч. ЖКХ муниципального образования – 60,8 км.

ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении) – 13,4 км, в т.ч. ЖКХ муниципального образования – 13,4 км.

водопроводные – 162,1 км, в т.ч. ЖКХ муниципального образования – 158,1 км.

ветхие сети водопровода – 37,4 км, в т.ч. ЖКХ муниципального образования – 37,4 км.

канализационные – 72,9 км, в т.ч. ЖКХ муниципального образования – 72,9 км.

ветхие сети канализационные – 18,8 км, в т.ч. ЖКХ муниципального образования – 18,8 км.

Качество пресных подземных вод соответствует требованиям ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая». Некоторые артезианские скважины не имеют ограждений зоны санитарной охраны (далее – ЗСО).

Зоны санитарной охраны  – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают в себя территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Водоснабжение населенных пунктов на территории городского  округа город Шахунья Нижегородской области осуществляется так же из подземных источников: водозаборных скважин, колодцев и родников.

Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения низкого давления, с питанием из водозаборных скважин, имеется в городе Шахунья, сельском поселке Лужайки,   деревне Туманино, деревне Красногор, селе Хмелевицы, деревне Большая Свеча, рабочем поселке Сява, рабочем поселке Вахтан, деревне Мелешиха и др.

Не все скважины находятся в удовлетворительном состоянии. Требуется строительство новых скважин. У 13-ти скважин, расположенных на территории города Шахунья Нижегородской области не выдержана зона санитарной охраны радиусом 30 метров, требуется  тампонаж скважин.

Неравномерность водопотребления регулируется существующими водонапорными башнями.

Водопровод в населенных пунктах  городского округа город Шахунья частично подведен к объектам соц.культбыта и к жилому сектору, а также водопользование осуществляется из водоразборных колонок и колодцев.

Общая протяженность водопроводных сетей Ш50-300мм в городском округе составляет 85,5 км. Состояние сетей не везде удовлетворительное, много сетей со 100%-м  износом. В городском округе город Шахунья Нижегородской области требуется  замена водопроводных сетей.

Согласно программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шахунского муниципального района Нижегородской области на 2011-2015 годы» (решение земского собрания городского округа город Шахунья от 19.08.2011г. №23-4) произведена замена водопроводных сетей в сельском поселке Лужайки, деревне Туманино и селе Черное. Централизованное горячее водоснабжение на территории городского округа отсутствует. Горячее водоснабжение обеспечивается посредством индивидуальных  водогрейных колонок.

2.ГАРАНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗОНЫ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 06.08.2013 года №670 «Об определении гарантирующих организаций по холодному водоснабжению и водоотведению и установлению зон их деятельности на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области», постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 14.03.2014 года №205 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 06.08.2013 года №670 «Об определении гарантирующих организаций по холодному водоснабжению и водоотведению и установлению зон их деятельности на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области», с целью организации централизованного, надлежащего и бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области, администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области постановила:

1.Определить в качестве гарантирующих организаций, осуществляющих на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области деятельность по холодному водоснабжению и (или) водоотведению - МУП «Водоканал», ООО «Сява ЖКУ» (по согласованию) и ООО «Тепло» (по согласованию).

2.Рекомендовать гарантирующим организациям обеспечивать надлежащее и бесперебойное  холодное водоснабжение и водоотведение, заключить договоры с потребителями (юридическими и физическими лицами) в пределах зоны деятельности.

3.Определить зоны деятельности за гарантирующими организациями:

3.1.МУП «Водоканал»  - территория города Шахунья и территории сельских населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области.

3.2.ООО «Сява ЖКУ» - территория р.п.Сява городского округа город Шахунья Нижегородской области.

3.3.ООО «Тепло» - территория р.п.Вахтан городского округа город Шахунья Нижегородской области и с.Верховское городского округа город Шахунья Нижегородской области.

На территории городского округа город Шахунья Нижегородской области гарантирующими организациями предоставляются следующие виды услуг:

МУП «Водоканал»:

1.Водооснабжение на территориях: г.Шахунья, с.п.Лужайки, п.Комсомолец, с.Хмелевицы, с.Чёрное, д.Б.Широкое, д.Туманино, д.Фадька, д.Акаты, д.Малиновка, д.Б.Свеча, д.Б.Музя, д.Красногор, д.Андрианово, д.Зубанья.

2.Водоотведение на территориях: с.п.Лужайки, п.Комсомолец, с.Хмелевицы, с.Черное, д.Б.Широкое, д.Туманино, д.Зубанья, д.Фадька, д.Акаты, д.Малиновка, д.Б.Свеча, д.Б.Музя, д.Красногор, д.Андрианово.

3.Водоотведение с очисткой сточных вод на очистных сооружениях г.Шахунья с территории: г.Шахунья и молокозавода ОАО «Молоко».

ООО «Сява ЖКУ»:

1.Водоснабжение и водоотведение на территории р.п.Сява;

2.Очитска сточных вод на очистных сооружениях р.п.Сява.

ООО «Тепло»:

1.Водоснабжение и водоотведение на территории: р.п.Вахтан, с.Верховское.

3.ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ВОДОЗАБОРНЫМ УЗЛАМ И СКВАЖИНАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ, ИХ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

В обслуживании МУП «Водоканал» находится  50 артезианских скважин и водонапорных башен, из них 19 находится в городе Шахунья и 31 в сельских населенных пунктах, 10 скважин не используется. Имеются очистные сооружения биологической очистки. Водоснабжение сельских населенных пунктов осуществляется из артезианских скважин, а водоснабжение города Шахунья делится на потребление воды из реки М.Какши и артезианских скважин. Речная вода поступает по водопроводу на фильтровальную станцию, а затем после очистки поступает населению.

Характеристика существующих водозаборных узлов МУП «Водоканал»

Таблица 4

| №п/п | № скважины | Адрес и наименование объекта | Использование, наличие пробоотборного крана | Наличие зоны санитарной охраны, пояс охранной зоны, материал исполнения | Наличие павильона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | №1 | Артезианская скважина. Расположение: г.Шахунья, м/р УПП ВОС, ул. Комсомольская д.№59 | Используется, пробоотборного крана нет | ЗСО есть, 30*30 метров, сетка рабица | Заглубленный колодец с чугунной крышкой |
| 2 | №2 | Артезианская скважина. Расположение: г.Шахунья ул. Коминтерна | Используется, пробоотборного крана нет | ЗСО есть, 30*30 метров, сетка рабица | Заглубленный колодец с чугунной крышкой |
| 3 | №3 | Артезианская скважина. Расположение: г.Шахунья, район железной дороги за м/р УПП ВОС | Используется, пробоотборного кран есть | ЗСО есть, 30*30 метров, сетка рабица | Кирпичный павильон, закрывается на замок |
| 4 | №4 | Артезианская скважина. Расположение: г.Шахунья, район детского сада № 41 | Используется, пробоотборного крана нет | ЗСО нет, ограждение общее всей территории котельной, сетка рабица | Заглубленный колодец с чугунной крышкой |
| 5 | №5 | Артезианская скважина. Расположение: г.Шахунья, ул.Советская, на территории ж/д больница | Используется, пробоотборного крана нет | ЗСО нет, ограждение общее всей территории котельной, сетка рабица | Заглубленный колодец с чугунной крышкой |
| 6 | №6 | Артезианская скважина. Расположение: г.Шахунья, 250 метров от Яранского шоссе | Используется, пробоотборный кран есть на башне «Рожновского» | ЗСО 1-го пояса нет | Заглубленный колодец с чугунной крышкой |
| 7 | №7 | Артезианская скважина. Расположение: г.Шахунья, 450 метров от Яранского шоссе | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО 1-го пояса нет | Заглубленный колодец с чугунной крышкой |
| 8 | №8 | Артезианская скважина. Расположение: г.Шахунья, территория Телестанции | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО нет, ограждение общее всей территории котельной, сетка рабица | Кирпичный павильон, закрывается на замок |
| 9 | №9 | Артезианская скважина. Расположение: г.Шахунья, ул.Лесоскладская | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО есть, 30*30 метров, сетка рабица | Кирпичный павильон, закрывается на замок |
| 10 | №10 | Артезианская скважина. Расположение: г.Шахунья, ул.Лесозаводская | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО есть, 30*30 метров, сетка рабица | Кирпичный павильон, закрывается на замок |
| 11 | №11 | Артезианская скважина. Расположение: г.Шахунья, ул.8-е Марта | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО 1-го пояса нет | Кирпичный павильон, закрывается на замок |
| 12 | №12 | Артезианская скважина. Расположение: г.Шахунья, район сельхозтехники | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО 1-го пояса нет | Заглубленный колодец с чугунной крышкой |
| 13 | №13 | Артезианская скважина. Расположение: г.Шахунья, район сельхозтехники | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО 1-го пояса нет | Заглубленный колодец с чугунной крышкой |
| 14 | №14 | Артезианская скважина. Расположение: г.Шахунья, ул.Элеваторная | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО 1-го пояса нет | Кирпичный павильон, закрывается на замок |
| 15 | №41 | Артезианская скважина. Расположение: г.Шахунья, ул.Комсомольская, во дворе многоквартирного дома №57 | Не используется | ЗСО есть, 30*30 метров, сетка рабица | Деревянный павильон, закрывается на замок |
| 16 | №42 | Артезианская скважина. Расположение: г.Шахунья, ул.Комсомольская, территория котельной УПП ВОС | Не используется | ЗСО 1-го пояса нет | --- |
| 17 | №43 | Артезианская скважина. Расположение: г.Шахунья, территория ТУСМ-1 Телестанция | Не используется, пробоотборный кран есть | ЗСО нет, ограждение общее всей территории ТУСМ-1, сетка рабица | Заглубленный колодец с чугунной крышкой |
| 18 | №49 | Башня и артезианская скважина. Расположение: г.Шахунья, ул.85 Гвардейская | Не используется | ЗСО 1-го пояса нет | Заглубленный колодец с деревянным навесом |
| 19 | №50 | Артезианская скважина. Расположение: г.Шахунья ул.Элеваторная | Не используется | ЗСО 1-го пояса нет | Заглубленный колодец с деревянным навесом |
| 20 | №15 | Артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, с.п.Комсомольский | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО 1-го пояса нет | Заглубленный колодец |
| 21 | №16 | Башня. Расположение: г.о.г.Шахунья, с.п.Комсомольский | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО 1-го пояса нет | Башня |
| 22 | №17 | Артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, д.Зубанья | Пробоотборный кран есть | ЗСО 1-го пояса нет | Кирпичный павильон, закрывается на замок |
| 23 | №18 | Артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, с.п.Лужайки | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО есть, 30*30 метров, сетка рабица | Заглубленный колодец с чугунной крышкой |
| 24 | №19 | Башня. Расположение: г.о.г.Шахунья, с.п.Лужайки | Используется | --- | Башня |
| 25 | №20 | Башня и артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, с.Б.Широкое | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО 1-го пояса нет | Заглубленный колодец с деревянным навесом |
| 26 | №21 | Башня и артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, д.Акаты | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО 1-го пояса нет | Кирпичный павильон, закрывается на замок |
| 27 | №22 | Артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, д.Акаты | новая |  |  |
| 28 | №23 | Артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, д.Акаты | новая |  |  |
| 29 | №24 | Башня и артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, д. Туманино | Используется, пробоотборный кран нет | ЗСО 1-го пояса нет | Заглубленный колодец |
| 30 | №25 | Башня. Расположение: г.о.г.Шахунья, д.Фадька | Башня используется, пробоотборный кран нет | ЗСО 1-го пояса нет | Деревянный павильон |
| 31 | №26 | Артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, с.Черное | Используется, пробоотборный кран нет | ЗСО 1-го пояса нет | Кирпичный павильон, закрывается на замок |
| 32 | №27 | Артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, с.Хмелевицы | Используется, пробоотборный кран нет | ЗСО 1-го пояса нет | Кирпичная башня |
| 33 | №28 | Артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья с.Хмелевицы | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО 1-го пояса нет | Кирпичный павильон, закрывается на замок |
| 34 | №29 | Артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья с.Хмелевицы | Башня |  |  |
| 35 | №30 | Артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, д.Красногор | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО 1-го пояса нет | Кирпичный павильон, закрывается на замок |
| 36 | №31 | Башня. Расположение: г.о.г.Шахунья, д.Красногор | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО 1-го пояса нет | --- |
| 37 | №32 | Артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, д.Б. Свеча | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО 1-го пояса нет | --- |
| 38 | №33 | Артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, д.Б. Свеча | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО 1-го пояса нет | --- |
| 39 | №34 | Артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, д.Б. Свеча | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО 1-го пояса нет | Кирпичный павильон, закрывается на замок |
| 40 | №35 | Башня и артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, д.Андрианово | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО 1-го пояса нет | Кирпичный павильон, закрывается на замок |
| 41 | №36 | Артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, д. Б.Музя | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО 1-го пояса нет | Кирпичный павильон, закрывается на замок |
| 42 | №37 | Башня. Расположение: г.о.г.Шахунья, д. Малиновка | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО 1-го пояса нет | Кирпичный павильон, закрывается на замок |
| 43 | №38 | Башня и артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, д. Петрово | Используется, пробоотборный кран есть | ЗСО 1-го пояса нет | Заглубленный колодец с чугунной крышкой |
| 44 | №39 | Башня. Расположение: г.о.г.Шахунья, д.Синчуваж | Используется | ЗСО 1 | Кирпичный павильон, закрывается на замок |
| 45 | №40 | Башня и артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, д.Мелешиха | Используется | ЗСО 1 | --- |
| 46 | №44 | Артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, д.Акаты | Не используется | ЗСО 1-го пояса нет | Заглубленный колодец с деревянным навесом |
| 47 | №45 | Артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, д. Туманино | Не используется | ЗСО 1-го пояса нет | Кирпичный павильон, закрывается на замок |
| 48 | №46 | Артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, д.Красногор | Не используется | --- | Заглубленный колодец |
| 49 | №47 | Артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, д.Красногор | Не используется | --- | Заглубленный колодец |
| 50 | №48 | Артезианская скважина. Расположение: г.о.г.Шахунья, п.Полетайки | Не используется | ЗСО 1-го пояса нет | Кирпичный павильон, закрывается на замок |

Характеристика существующих водозаборных узлов ООО «Сява ЖКУ»

В обслуживании МУП «Сява ЖКУ» находится  4 артезианские скважины и 2 водонапорные башни. Имеются очистные сооружения биологической очистки.

Таблица 5

| № п/п | № скважины | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Глубина скважины, м | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | №1 | Артезианская скважина №1 (р.п.Сява, ул.Просвещения, д. 16А) | Водонапорная башня | 85 | 1972 |
| 2 | №2 | Артезианская скважина №2 (р.п.Сява, ул.Энтузиастов, д.2Б) | - | 77 | 1985 |
| 3 | №3 | Артезианская скважина (р.п.Сява, Первомайская, д.16А) | Водонапорная башня | 74 | 1985 |
| 4 | №4 | Артезианская скважина (р.п.Сява, ул.Кооперативная) | - | 112 | 2010 |

Характеристика существующих водозаборных узлов ООО «Тепло»

В обслуживании ООО «Тепло» находится  12 артезианские скважины. Имеются очистные сооружения биологической очистки.

Таблица №6

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Глубина скважин, м | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс. м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Артезианская скважина (р.п.Вахтан, ул.Расковой,15В) | Павильон, электрооборудование, пробоотборный кран | 100 | 1979 | 10 |
| 2 | Артезианская скважина (р.п.Вахтан, ул.Свердлова, 23) | Павильон, электрооборудование, пробоотборный кран | 59 | 1968 | 10 |
| 3 | Артезианская скважина (р.п.Вахтан, ул.Некрасова, 26) | Павильон, электрооборудование, пробоотборный кран | 100 | 1977 | 10 |
| 4 | Артезианская скважина (р.п.Вахтан, ул.Филипповича, 7) | Павильон, электрооборудование, пробоотборный кран | 96 | 1974 | 10 |
| 5 | Артезианская скважина (р.п.Вахтан, Карповская, 18А) | Павильон, электрооборудование, пробоотборный кран | 98 | 1973 | 10 |
| 6 | Артезианская скважина (р.п.Вахтан, Карповская, 47Д) | Павильон, электрооборудование, пробоотборный кран | 35 | 1985 | 10 |
| 7 | Артезианская скважина (р.п.Вахтан, ул.Карповская 47Г) | Павильон, электрооборудование, пробоотборный кран | 107 | 1992 | 16 |
| 8 | Артезианская скважина (р.п.Вахтан, ул.Юбилейная, 18А) | Павильон, электрооборудование, пробоотборный кран | 100 | 1976 | 10 |
| 9 | Артезианская скважина (р.п.Вахтан, ул.Чапаева, 19Б) | Павильон, электрооборудование, пробоотборный кран | 40 | 1992 | 10 |
| 10 | Артезианская скважина (р.п.Вахтан, ул.Матросова, 11) | Павильон, электрооборудование, пробоотборный кран | 85 | 1985 | 10 |
| 11 | Артезианская скважина (с.Верховское, ул.Мира, 17) | Павильон, электрооборудование, пробоотборный кран | 26 | 1983 | 10 |
| 12 | Артезианская скважина (с.Верховское, ул.Мира, 28) | Павильон, электрооборудование, пробоотборный кран | 140 | 1987 | 10 |

Артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества.

На артезианских скважинах установлены погружные насосы разной марки и мощности.

Характеристика насосного оборудования представлена в таблицах 7,8 и 9.

Характеристика оборудования водозаборных узлов МУП «Водоканал»

Таблица 7

| № п/п | Наименование водозаборного узла | Марка насоса | Производительность м3/ч | Производительность м3/ сут. | Мощность кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фильтровальная, центробежный насос | 1д315-50 | 315 | 7560 | 78 |
| 2 | Водозабор, центробежный насос | 1д500-63 | 500 | 12000 | 160 |

Характеристика оборудования водозаборных узлов ООО «Сява ЖКУ»

Таблица 8

| №№ п/п | Наименование водозаборного узла и его местоположение | Марка насоса | Производительность м3/ч | Производительность м3/сут. | Мощность кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Артезианская скважина №1 (п. Сява ул. Просвещения, д. 16А) | ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 384 | 11 |
| 2 | Артезианская скважина №2 (п. Сява ул. Энтузиастов, д. 2Б) | ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 182 | 11 |
| 3 | Артезианская скважина (р.п Сява Первомайская, д. 16А) | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 134 | 7 |
| 4 | Артезианская скважина (р.п. Сява ул. Уооперативная) | ЭЦВ 4-6,5-115 | 6,5 | 180 | 5 |

Характеристика оборудования водозаборных узлов ООО «Тепло»

Таблица №9

| № п/п | Наименование водозаборного узла и его местоположение | Марка насоса | Производительность м3/ч | Мощность кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Артезианская скважина (р.п.Вахтан, ул.Расковой,15В) | ЭЦВ-6-10-110 | 10 | 5,5 |
| 2 | Артезианская скважина (р.п.Вахтан, ул.Свердлова, 23) | ЭЦВ-5-6,3-60 | 6,3 | 4,5 |
| 3 | Артезианская скважина (р.п.Вахтан, ул.Некрасова, 26) | ЭЦВ-6-10-110 | 10 | 5,5 |
| 4 | Артезианская скважина (р.п.Вахтан, ул.Филипповича, 7) | ЭЦВ-6-10-110 | 10 | 5,5 |
| 5 | Артезианская скважина (р.п.Вахтан, Карповская, 18А) | ЭЦВ-6-10-80 | 10 | 5,5 |
| 6 | Артезианская скважина (р.п.Вахтан, Карповская, 47Д) | ЭЦВ-6-10-110 | 10 | 5,5 |
| 7 | Артезианская скважина (р.п.Вахтан, ул.Карповская 47Г) | ЭЦВ-6-16-140 | 16 | 11 |
| 8 | Артезианская скважина (р.п.Вахтан, ул.Юбилейная, 18А) | ЭЦВ-6-10-110 | 10 | 4,5 |
| 9 | Артезианская скважина (р.п.Вахтан, ул.Чапаева, 19Б) | ЭЦВ-6-16-110 | 16 | 5,5 |
| 10 | Артезианская скважина (р.п.Вахтан, ул.Матросова, 11) | ЭЦВ6-10-110 | 10 | 5,5 |
| 11 | Артезианская скважина (с.Верховское, ул.Мира, 17) | ЭЦВ-6-10-110 | 10 | 5,5 |
| 12 | Артезианская скважина (с.Верховское, ул.Мира, 28) | ЭЦВ-6-10-110 | 10 | 5,5 |

Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, отверстием для замера уровня воды и устройствами для учета поднимаемой воды.

Данные о протяженности и диаметре существующих водопроводных сетей представлены в таблицах 10,11 и 12.

Протяженность и диаметр существующих водопроводных сетей МУП «Водоканал».

Таблица 10

| Наименование (улица) | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| г. Шахунья | 50, 60, 200, 225, 300 | 63,008 |
| п. Лужайки | 32, 50, 110 | 3,02 |
| д. Туманино | 50, 63, 110 | 2,98 |
| с. Б. Широкое | 40, 50, 100 | 5,0 |
| п. Комсомольский | 32, 50, 100 | 1,627 |
| ст. Зубанья | 50, 63 | 0,833 |
| д. Акаты | 50, 63, 110 | 4,0 |
| с. Черное | 32, 50, 76, 100 | 2,8 |
| с. Хмелевицы | 50, 76, 110 | 8,204 |
| д. Б. Музя | 40, 100 | 3,685 |
| д . Б. Свеча д. Половинная | 40 | 12,0 |
| д. Андрианово | 50 | 2,0 |
| д. Красногор | 76, 110 | 1,378 |
| д. Фадька | 32, 50 | 3.528 |
| д. Малиновка | 40, 50 | 2,6 |

Характеристика оборудования водозаборных узлов ООО «Сява ЖКУ»

Таблица 11

| Наименование (улица) | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| р.п.Сява ул. Ленина | До 200 | 1900 |
| р.п.Сява ул. Кирова | До 200 | 1200 |
| р.п.Сява ул. Лесная | До 200 | 200 |
| р.п.Сява ул. Фрунзе | До 200 | 2000 |
| р.п.Сява ул. Молодцова | До 200 | 700 |
| р.п.Сява ул. Просвещения | До 200 | 2500 |
| р.п.Сява ул. Молодежная | До 200 | 500 |
| р.п.Сява ул. Лесозаводская | До 200 | 850 |
| р.п.Сява ул. Чапаева | До 200 | 150 |
| р.п.Сява ул. Советская | До 200 | 800 |
| р.п.Сява ул. Юбилейная | До 200 | 500 |
| р.п.Сява ул. Северная | До 200 | 600 |
| р.п.Сява ул. Свободы | До 200 | 600 |
| р.п.Сява ул. Строителей | До 200 | 800 |
| р.п.Сява ул. Первомайская | До 200 | 600 |
| р.п.Сява ул. Гвардейская | До 200 | 800 |
| р.п.Сява ул. Ветлужская | До 200 | 500 |
| р.п.Сява ул. Матросова | До 200 | 250 |
| р.п.Сява ул. Гагарина | До 200 | 150 |
| р.п.Сява ул. Гастелло | До 200 | 100 |
| р.п.Сява пер. Речной | До 200 | 100 |

Протяженность и диаметр существующих водопроводных сетей ООО «Тепло»

Таблица №12

| Наименование (улица) | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| р.п.Вахтан ул.Некрасова | 50 | 550 |
| р.п.Вахтан ул.Расковой | 76 | 1000 |
| р.п.Вахтан ул.Расковой | 50 | 1300 |
| р.п.Вахтан ул.Залесная | 50 | 500 |
| р.п.Вахтан ул.Говорова | 50 | 1100 |
| р.п.Вахтан ул.Горького | 76 | 800 |
| р.п.Вахтан ул.Гаражная | 25 | 1500 |
| р.п.Вахтан ул.Октябрьская | 25 | 800 |
| р.п.Вахтан ул.Гризодубова | 25 | 200 |
| р.п.Вахтан ул.8Марта | 50 | 1000 |
| р.п.Вахтан ул.Восточная | 50 | 970 |
| р.п.Вахтан ул.Филипповича | 76 | 580 |
| р.п.Вахтан ул.Коммунальный | 50 | 250 |
| р.п.Вахтан ул.Пролетарская | 50 | 750 |
| р.п.Вахтан ул.Юбилейная | 50 | 880 |
| р.п.Вахтан ул.Мухачева | 50 | 780 |
| р.п.Вахтан ул.Матросова | 149 | 450 |
| р.п.Вахтан ул.Маяковского | 50 | 450 |
| р.п.Вахтан ул.Чапаева | 50 | 400 |
| р.п.Вахтан ул.Карповская | 50 | 1100 |
| р.п.Вахтан ул.Ленина | 50 | 750 |
| р.п.Вахтан ул.Свердлова | 50 | 780 |
| р.п.Вахтан ул.40 лет Победы | 50 | 360 |
| р.п.Вахтан ул.Ломоносова | 50 | 410 |
| р.п.Вахтан ул.Линейная | 50 | 250 |
| р.п.Вахтан ул.Гагарина | 50 | 250 |
| р.п.Вахтан ул.Студенческая | 50 | 150 |
| р.п.Вахтан ул.Фрунзе | 50 | 1450 |
| р.п.Вахтан ул.Серова | 32 | 500 |
| р.п.Вахтан ул.Карповская, Леспромхозовская | 50 | 1840 |
| р.п.Вахтан ул.Чайкиной | 50 | 650 |
| р.п.Вахтан ул.Новая | 50 | 350 |
| р.п.Вахтан ул.Пионерскакя | 50 | 350 |
| р.п.Вахтан ул.Крупская | 50 | 350 |
| р.п.Вахтан ул.Комсомольская | 50 | 350 |
| р.п.Вахтан ул.Мира | 50 | 490 |
| р.п.Вахтан ул.Мира | 76 | 360 |
| с.Верховское ул.Центральная, ул.Мира, ул.Дорожная | 50,25 | 3000 |

4.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ И СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

Данный раздел по развитию объектов и сетей водоснабжения городского округа город Шахунья Нижегородской  области разработан с учетом комплексного освоения планируемой территории.

К развитию определены  населенные пункты: город Шахунья, поселок Красный Кирпичник, рабочий поселок Сява, рабочий поселок Вахтан, сельский поселок Лужайки, село Хмелевицы, деревня Туманино, деревня Красногор, деревня Мелешиха, деревня Большая Свеча. Развитие предложено с увеличением существующих границ населенных пунктов.

В данных населенных пунктах перспективно развивать системы централизованного водоснабжения.

В материалах генерального плана городского округа город Шахунья Нижегородской области установлены следующие сроки его реализации:

первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия – 2022 год;

расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проектные решения – 2032 год.

Первая очередь строительства до 2022 г.г.:

Обеспечение чистой питьевой водой на первую очередь, намечается  за счет  использования существующих скважин и строительства новых скважин.

До строительства необходимо произвести разведку запасов подземных вод, а также заказать специализированной проектной организации проект на разработку (бурение) скважин, их  месторасположение уточнить при рабочем проектировании.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» необходимо предусмотреть по одной резервной скважине на водозаборах в  сельском поселке Лужайки, деревне Туманино, деревне Красногор, селе Хмелевицы, деревне Большая Свеча, рабочем поселке Сява, рабочем поселке Вахтан, деревне Мелешиха, поселке Красный Кирпичник (месторасположение уточнить при рабочем проектировании).

В соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» социально-значимые объекты необходимо оборудовать системами внутреннего водопровода.

На первую очередь необходимо провести анализ питьевой воды из источников питьевого водоснабжения на соответствие ее качества установленным требованиям. В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очистки воды. Необходимость строительства станций обесфторивания определить после проведения дополнительных анализов воды.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

На территории водозаборных сооружений необходимо выполнять мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны.

Согласно постановлению Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 года №254 планируется реконструкция водопроводных очистных сооружений/станция УФ-обеззараживания и городских водопроводных сетей в городе Шахунья. Строительство водозабора и нового водовода от 20 подземных источников водоснабжения и станции обесфторивания. В деревне Красногор, селе Хмелевицы, деревне Большая Свеча, рабочем поселке Сява, рабочем поселке Вахтан, деревне Мелешиха  планируется реконструкция системы водоснабжения с заменой существующих сетей, выработавших срок эксплуатации,  а также строительство новых участков сетей. Планируется оборудование артезианских скважин в рабочих поселках Вахтан и Сява  установками по снижению фтора. В поселке Красный Кирпичник и деревне Январи, вошедших в состав города Шахунья планируется строительство новых водозаборов и водопроводных сетей.

В населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, на первую очередь строительства необходимо предусмотреть реконструкцию существующих водозаборных сооружений (шахтных колодцев, каптажа родников и т. п.) с оборудованием их механизированными водоподъемниками.

Расчетный срок – период 2022-2032 г.г.:

Обеспечение чистой питьевой водой на расчетный срок, намечается  за счет сохранения и дальнейшего развития существующих источников водоснабжения.

Учитывая, что вся система водоснабжения на текущий период имеет значительный износ, в рамках реализации основных решений разрабатываемого генплана на первую очередь строительства и на расчетный срок, предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в городе Шахунья, поселке Красный Кирпичник, поселке Лужайки, деревне Туманино, деревне Красногор, селе Хмелевицы, деревне Большая Свеча, рабочем поселке Сява, рабочем поселке Вахтан, деревне Мелешиха. Планируется строительство новых  водопроводных сетей и реконструкция существующих, выработавших срок эксплуатации.

5.РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ШАХУНЬЯ

Расчетные расходы водопотребления города Шахунья

Таблица 13

| № п/п | Наименование потребителей | 2028 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход мі |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 20835 | 230 | 4792,0 |
| 2 | Неучтенные расходы — 20% | - | - | 958,0 |
|  | Итого: |  |  | 5750,0 |
| 3 | Полив зеленых насаждений и улиц | 20835 | 70 | 1473,6 |
|  | Итого: |  |  | 7223,6 |

Расчетные расходы водопотребления рабочего поселка Сява

Таблица 14

| № п/п | Наименование потребителей | 2028 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход мі |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 4520 | 230 | 1039,6 |
| 2 | Неучтенные расходы — 20% | - | - | 207,9 |
|  | Итого: |  |  | 1247,5 |
| 3 | Полив зеленых насаждений и улиц | 4520 | 70 | 316,4 |
|  | Итого: |  |  | 1563,9 |

Расчетные расходы водопотребления рабочего поселка Вахтан

Таблица 15

| № п/п | Наименование потребителей | 2028 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход мі |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 5531 | 230 | 1272,1 |
| 2 | Неучтенные расходы — 20% | - | - | 254,4 |
|  | Итого: |  |  | 1526,5 |
| 3 | Полив зеленых насаждений и улиц | 5531 | 70 | 387,2 |
|  | Итого: |  |  | 1913,7 |

Расчетные расходы водопотребления сельского поселка Лужайки

Таблица 16

| № п/п | Наименование потребителей | 2028 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход мі |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 553 | 230 | 127,2 |
| 2 | Неучтенные расходы — 20% | - | - | 25,4 |
|  | Итого: |  |  | 152,6 |
| 3 | Полив зеленых насаждений и улиц | 553 | 70 | 38,7 |
|  | Итого: |  |  | 191,3 |

Расчетные расходы водопотребления села Хмелевицы

Таблица 17

| № п/п | Наименование потребителей | 2028 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход мі |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1161 | 230 | 267,0 |
| 2 | Неучтенные расходы — 20% | - | - | 53,4 |
|  | Итого: |  |  | 320,4 |
| 3 | Полив зеленых насаждений и улиц | 1161 | 70 | 81,3 |
| 4 | Сельскохозяйственные предприятия ОАО «Хмелевицы» | - | - | 21,0 |
|  | Итого: |  |  | 422,7 |

Расчетные расходы водопотребления деревни Туманино

Таблица 18

| № п/п | Наименование потребителей | 2028 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход мі |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 422 | 230 | 97,1 |
| 2 | Неучтенные расходы — 20% | - | - | 19,4 |
|  | Итого: |  |  | 116,5 |
| 3 | Полив зеленых насаждений и улиц | 422 | 70 | 29,5 |
| 4 | Сельскохозяйственные предприятия СПК «Туманино» | - | - | 14,0 |
|  | Итого: |  |  | 160,0 |

Расчетные расходы водопотребления деревни Красногор

Таблица 19

| № п/п | Наименование потребителей | 2028 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход мі |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 356 | 230 | 81,9 |
| 2 | Неучтенные расходы — 20% | - | - | 16,4 |
|  | Итого: |  |  | 98,3 |
| 3 | Полив зеленых насаждений и улиц | 356 | 70 | 24,9 |
| 4 | Сельскохозяйственные предприятия СПК «Новый путь» | - | - | 14,0 |
|  | Итого: |  |  | 137,2 |

Расчетные расходы водопотребления деревни Мелешиха

Таблица 20

| № п/п | Наименование потребителей | 2028 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход мі |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 205 | 230 | 127,2 |
| 2 | Неучтенные расходы — 20% | - | - | 25,4 |
|  | Итого: |  |  | 152,6 |
| 3 | Полив зеленых насаждений и улиц | 205 | 70 | 38,7 |
|  | Итого: |  |  | 191,3 |

Расчетные расходы водопотребления деревни Большая Свеча

Таблица 21

| № п/п | Наименование потребителей | 2028 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход мі |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 443 | 230 | 101,9 |
| 2 | Неучтенные расходы — 20% | - | - | 20,4 |
|  | Итого: |  |  | 122,3 |
| 3 | Полив зеленых насаждений и улиц | 443 | 70 | 31,0 |
| 4 | Сельскохозяйственные предприятия СПК «Родина» | - | - | 52,5 |
|  | Итого: |  |  | 205,8 |

Расчетные расходы водопотребления поселка Красный Кирпичник

Таблица 22

| № п/п | Наименование потребителей | 2028 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход мі |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 143 | 230 | 32,9 |
| 2 | Неучтенные расходы — 20% | - | - | 6,6 |
|  | Итого: |  |  | 39,5 |
| 3 | Полив зеленых насаждений и улиц | 143 | 70 | 10,0 |
|  | Итого: |  |  | 49,5 |

6.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения городского округа город Шахунья Нижегородской области принимаются артезианские воды и воды реки М.Какши.

При проектировании системы водоснабжения  определяются  требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения  является  основной  категорией  водопотребления  в  городском округе.

Количество расходуемой	воды	зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для городского округа принято следующим:

-планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2028 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

-новое малоэтажное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-новое индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными  и местными водонагревателями.

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по новому строительству представлен в таблицах 20 и 21.

Расход воды на хозяйственно – питьевые нужды населения города Шахунья.

Таблица 23

| № П/П | Наименование | Водопотребление м 3/ сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние на 2013 год | С учетом нового строительства на 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население | 551,00 | 590,00 |
| 2 | Промышленные и прочие нужды | 429,00 | 437,00 |
|  | Итого | 980,00 | 1027,00 |

Расход воды на хозяйственно – питьевые нужды населения рабочего поселка Сява.

Таблица 24

| №№ п/п | Наименование | Водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние на 2013 год | С учетом нового строительства на 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население | 188,90 | 192,00 |
| 2 | Промышленные и прочие нужды | 145,60 | 149,00 |
|  | Итого | 334,50 | 341,00 |

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения рабочего поселка Вахтан.

Таблица №25

| №№ п/п | Наименование | Водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | современное состояние на 2013 год | с учетом нового строительства |
| 1 | Население | 347,4 | 352,00 |
| 2 | Промышленные и прочие нужды | 164,5 | 166,00 |
|  | Итого | 511,9 | 518,00 |

V. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

1.АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

Централизованной канализации в населенных пунктах городского округа город Шахунья Нижегородской области нет, жители в основном используют дворовые уборные.

Жилые дома, оборудованные водопроводом, а также  здания соцкультбыта канализованы в выгреба и отстойники.

В городе Шахунья имеются очистные сооружения производительностью более 7000м3/сутки и сети канализации. Стоки поступают на канализационные очистные с помощью 4-х существующих КНС (Канализационные насосные станции) и 1-ой ГНС (главная насосная станция). Канализационные очистные сооружения расположены по адресу: город Шахунья, улица Советская, 100. Выпуск очищенных стоков с очистных сооружений в реку Самариха. Сети и очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют реконструкции.

В рабочем поселке Вахтан имеются сети хозяйственно-бытовой канализации. Бытовые стоки от жилых домов и некоторых административных зданий выпускаются в болото и реку Вахтан.

В рабочем поселке Сява имеются сети канализации и очистные сооружения от производственной зоны и частично от некоторой части жилых домов и административных зданий. Стоки поступают на очистные сооружения с помощью 3-х существующих КНС и станции перекачки фекальных стоков. Канализационные очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии и требуется строительство новых очистных сооружений. По разработанному ранее проекту началось строительство новых очистных сооружений.

Характеристика существующих канализационных насосных станций

МУП «Водоканал»

Таблица 26

| №п/п | Наименование канализационной насосной станции и ее местоположение | Марка насоса | Производительность м3/ч | Производительность м3/ сут. | Мощность кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС – котельная №20 г.Шахунья | Центробежный насос СМ100-65-250-4 | 50 | 1200 | 7,5 |
| 2 | КНС – Шахунская гимназия им.А.С.Пушкина | Центробежный насос СМ 125-100-250а-4 | 100 | 2400 | 7,5 |
| 3 | КНС – МБОУ Шахунская СОШ №2 | Центробежный насос СМ100-65-250б-4 | 44 | 1056 | 4 |
| 4 | КНС – завод им.М.В.Фрунзе | Центробежный насос СМ150-125-400э-6 | 125 | 3000 | 15 |
| 5 | ГНС | Центробежный насос СМ250-200-400-6 | 200 | 4800 | 75 |

Характеристика существующих канализационных насосных станций

ООО «Сява ЖКУ».

Таблица №27

| №№ п/п | Наименование канализационной насосной станции и её местоположение | Марка насоса | Производительность м3/час | Производительность м3/сут. | Мощность кВт/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Станция перекачки фекальных стоков | ФГ-144/46 СМ-80/50-200 СМ-100/65-200 | 144 25 100 | 3456 600 2400 | 30 14,5 33 |
| 2 | Насосная станция - р.п.Сява, ул.Просвещения, д.10А | СМ-80/50-200 | 25 | 600 | 8,5 |
| 3 | Насосная станция – р.п.Сява, ул.Молодцова, д.3Б | СД-16/25 | 16 | 384 | 5 |
| 4 | Насосная станция –р.п.Сява, ул.Кирова, д.2б | СД-160/45 СМ-80/50-200 | 120 50 | 2880 1200 | 14,6 |

Характеристика существующих канализационных насосных станций ООО «Тепло»

Таблица №28

| №№ п/п | Наименование канализационной насосной станции и её местоположение | Марка насоса | Производительность м3/час | Производительность м3/сут. | Мощность кВт/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГНС, Филипповича 18А | К100-65-200 | 100 |  | 18,5 |
| 2 | КНС 1, Ленина 9 | 1К 20/30 М | 20 |  | 5,5 |
| 3 | КНС 2, Ленина 8А | 1К 20/30М | 20 |  | 5,5 |
| 4 | КНС 3, Филипповича 8 | К20/18 | 25 |  | 3 |
| 5 | КНС 4, Филипповича 12 | К80-65-160 | 50 |  | 7,5 |
| 6 | КНС 5, Филипповича 16 | К80-65-160 | 50 |  | 7,5 |
| 7 | КНС 6, Коммунальный | К80-65-160 | 50 |  | 7,5 |
| 8 | КНС 7, Филипповича 15 | К80-65-160 | 50 |  | 7,5 |
| 9 | КНС 8, Карповская 11 | К80-65-160 | 50 |  | 7,5 |
| 10 | КНС 10, Ленина 1 | К80-65-160 | 50 |  | 7,5 |
| 11 | КНС 11, Карповская 9 | 1К 45/30 | 35 |  | 5,5 |
| 12 | КНС 12, Карповская 12 | К20/30 | 20 |  | 4,0 |
| 13 | КНС 13, Карповская 8 | К50-32-125 | 12,5 |  | 3 |
| 14 | КНС 14, Филипповича 5 | К65-50-160 | 25 |  | 5,5 |
| 15 | КНС15, Ленина 8 | К65-50-125 | 25 |  | 3,0 |
| 16 | КНС 16, К;арповская 22Б | К80-65-160 | 50 |  | 7,5 |

Протяженность и диаметр существующих канализационных сетей

МУП «Водоканал».

Таблица №29

| Наименования участка прокладки | Протяженность, м | Диаметр, мм | Год строительства | Материал трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Шахунья | 36510 | 150, 200, 250, 400 | -- | Чугун, Керамика, Асбестовые трубы |
| с.п. Лужайки | 1544 | 150, 200 | -- | Чугун |
| д. Туманино | 2014 | 150, 200 | -- | Чугун |
| с. Б. Широкое | 1200 | 150, 200 | -- | Чугун |
| п. Комсомольский | 219 | 150, 200 | -- | Чугун |
| ст. Зубанья | 176 | 150, 200 | -- | Чугун |
| с. Черное | 2800 | 150, 200 | -- | Чугун |
| с. Хмелевицы | 2950 | 100, 200 | -- | Чугун |
| д. Б. Музя | 986 | 76, 100 | -- | Чугун |
| д . Б. Свеча | 5000 | 100, 200 | -- | Чугун |
| д. Андрианово | 3000 | 76 | -- | Чугун |
| д. Красногор | 1236 | 76, 100, 200 | -- | Чугун |
| д. Малиновка | 980 | 76, 100, 200 | -- | Чугун |

Протяженность и диаметр существующих канализационных сетей

ООО «Сява ЖКУ»

Таблица №30

| Наименование участка прокладки | Протяженность, м | Диаметр, мм | Год строительства | Материал трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| р.п.Сява, ул.Молодцова | 700 | До 200 | 1976 | Чугун |
| р.п.Сява, ул.Ленина | 1900 | До 200 | 1976 | Чугун |
| р.п.Сява, ул.Кирова | 1200 | До 200 | 1976 | Чугун |
| р.п.Сява, ул.Просвещения | 650 | До 200 | 1976 | Чугун |
| р.п.Сява, ул.Молодежная | 500 | До 200 | 1990 | Полипропилен |
| Главный коллектор | 2500 | От 200 до 400 | --- | --- |

Протяженность и диаметр существующих канализационных сетей ООО «Тепло»

Таблица №31

| Наименование участка прокладки | Протяженность, м | Диаметр, мм | Год строительства | Материал трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| р.п.Вахтан, Микрорайон Варакша | 1340 | 300 | 1976-1985 | асбестоцемент |
| р.п.Вахтан, центр | 5050 | 125 | 1977-1985 | чугун |
| р.п.Вахтан, Микрорайон Заречье | 2110 | 90, 200 | 1924-1998 | ПНД, стальная |
| с.Верховское | 2500 | 125 | 1978-1982 | чугун |

2.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ И СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

Данный раздел по развитию объектов и сетей водоотведения городского округа город Шахунья Нижегородской области разработан с учетом градостроительного развития городского округа.

В материалах генерального плана городского округа город Шахунья Нижегородской области установлены следующие сроки его реализации:

первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия – 2022 год;

расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проектные решения – 2032 год.

На первую очередь строительства предусматривается канализовать социально-значимые объекты, планируемые к обустройству внутренним водопроводом. На первую очередь строительства и на расчетный срок необходимо предусмотреть реконструкцию существующих очистных сооружений в городе Шахунья, и строительство общей централизованной канализации и очистных сооружений в поселке Красный Кирпичник, сельском поселке Лужайки, рабочем поселке Сява, селе Хмелевицы деревне Туманино, деревне Красногор, деревне Большая Свеча, деревне Мелешха, рабочем поселке Вахтан.

Технологию очистки определить при рабочем проектировании, принимая наилучшие доступные технологии, отвечающие современным требованиям. На расчетный срок предусматривается  расширение очистных сооружений.

Для навозной жижи должны устраиваться непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, после чего должны проводиться мероприятия по компостированию жижи на удобрения.

В неканализованных населенных пунктах перспективно использование выгребов.

Для существующих и проектируемых сельскохозяйственных и промышленных предприятий рекомендуется строительство собственных локальных канализационных очистных сооружений с соблюдением санитарно-защитной зоны.  Показатели по очистке сточных вод должны соответствовать нормативам допустимого сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

На период строительства централизованной канализации и канализационных очистных в населенных пунктах предлагаемых к перспективному развитию, в  городе Шахунья предусмотреть строительство сливной станции, располагаемой рядом с площадкой очистных сооружений  для приема стоков из выгребов других населенных пунктов.

Для стоков производственных и жилых объектов, которые экономически нецелесообразно направлять на централизованные системы канализации, необходимо устройство локальных очистных сооружений с обеспечением степени очистки, отвечающей нормативным требованиям.

3.РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ШАХУНЬЯ

Расчетные расходы сточных вод города Шахунья

Таблица 32

| № п/п | Наименование потребителей | 2028 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход мі |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 20835 | 230 | 4792,0 |
| 2 | Неучтенные расходы — 20% | - | - | 958,0 |
|  | Итого: |  |  | 5750,0 |

Расчетные расходы сточных вод рабочего поселка Сява

Таблица 33

| № п/п | Наименование потребителей | 2028 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход мі |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 4520 | 230 | 1039,6 |
| 2 | Неучтенные расходы — 20% | - | - | 207,9 |
|  | Итого: |  |  | 1247,5 |

Расчетные расходы сточных вод рабочего поселка Вахтан

Таблица 34

| № п/п | Наименование потребителей | 2028 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход мі |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 5531 | 230 | 1272,1 |
| 2 | Неучтенные расходы — 20% | - | - | 254,4 |
|  | Итого: |  |  | 1526,5 |

Расчетные расходы сточных вод сельского поселка Лужайки

Таблица 35

| № п/п | Наименование потребителей | 2028 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход мі |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 553 | 230 | 127,2 |
| 2 | Неучтенные расходы — 20% | - | - | 25,4 |
|  | Итого: |  |  | 152,6 |

Расчетные расходы сточных вод села Хмелевицы

Таблица 36

| № п/п | Наименование потребителей | 2028 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход мі |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1161 | 230 | 267,0 |
| 2 | Неучтенные расходы — 20% | - | - | 53,4 |
|  | Итого: |  |  | 320,4 |

Расчетные расходы сточных вод деревни Туманино

Таблица 37

| № п/п | Наименование потребителей | 2028 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход мі |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 422 | 230 | 97,1 |
| 2 | Неучтенные расходы — 20% | - | - | 19,4 |
|  | Итого: |  |  | 116,5 |

Расчетные расходы  сточных вод деревни Красногор

Таблица 38

| № п/п | Наименование потребителей | 2028 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход мі |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 356 | 230 | 81,9 |
| 2 | Неучтенные расходы — 20% | - | - | 16,4 |
|  | Итого: |  |  | 98,3 |

Расчетные расходы сточных вод деревни Мелешиха

Таблица 39

| № п/п | Наименование потребителей | 2028 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход мі |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 205 | 230 | 127,2 |
| 2 | Неучтенные расходы — 20% | - | - | 25,4 |
|  | Итого: |  |  | 152,6 |

Расчетные расходы сточных вод деревни Большая Свеча

Таблица 40

| № п/п | Наименование потребителей | 2028 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход мі |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 443 | 230 | 101,9 |
| 2 | Неучтенные расходы — 20% | - | - | 20,4 |
|  | Итого: |  |  | 122,3 |

Расчетные расходы сточных вод поселка Красный Кирпичник

Таблица 41

| № п/п | Наименование потребителей | 2028 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Суточный расход мі |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 143 | 230 | 32,9 |
| 2 | Неучтенные расходы — 20% | - | - | 6,6 |
|  | Итого: |  |  | 39,5 |

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ШАХУНЬЯ

В результате реализации мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Шахунья Нижегородской :

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Шахунья Нижегородской области направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов  городского округа  в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 – 2028 г.г.

VII.ГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

Приложения к Схеме водоснабжения и водоотведения городского округа город Шахунья Нижегородской области

Приложение №1 - схема водоснабжения и водоотведения г.Шахунья;

Приложение №2 - схема водоснабжения и водоотведения г.Шахунья;

Приложение №3 - схема водоснабжения и водоотведения г.Шахунья;

Приложение №4 - схема водоснабжения и водоотведения г.Шахунья;

Приложение №5 - схема водоснабжения и водоотведения г.Шахунья;

Приложение №6 - схема водоснабжения и водоотведения г.Шахунья;

Приложение №7 - схема водоснабжения и водоотведения г.Шахунья;

Приложение №8 - схема водоснабжения и водоотведения с.Чёрное;

Приложение №9 - схема водоснабжения и водоотведения с.п.Лужайки;

Приложение №10 - схема водоснабжения и водоотведения д.Фадька;

Приложение №11 - схема водоснабжения и водоотведения с.Б.Широкое;

Приложение №12 - схема водоснабжения и водоотведения д.Б.Свеча;

Приложение №13 - схема водоснабжения и водоотведения д.Малиновка;

Приложение №14 - схема водоснабжения и водоотведения с.Хмелевицы;

Приложение №15 - схема водоснабжения и водоотведения д.Б.Музя;

Приложение №16 - схема водоснабжения и водоотведения д.Красногор;

Приложение №17 - схема водоснабжения и водоотведения д.Андрианово;

Приложение №18 - схема водоснабжения р.п.Сява;

Приложение №19 - схема водоснабжения р.п.Сява;

Приложение №20 - схема водоснабжения и водоотведения р.п.Сява;

Приложение №21 - схема водоснабжения р.п.Сява;

Приложение №22 - схема водоснабжения и водоотведения с.Верховское;

Приложение №23 - схема водоснабжения и водоотведения р.п.Вахтан.

____________