УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением  администрации

городского округа город Шахунья

от 23.04.2014 года № 344

Правила

приема производственных сточных вод в систему канализации

города Шахунья Нижегородской области

1. Перечень основных терминов и понятий

Абонент - физическое либо юридическое лицо, индивидуальный предприниматель заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;

Договор  водоотведения - самостоятельная договорная конструкция между организацией осуществляющей водоотведение и абонентом;

Залповый сброс в канализационную сеть - сброс сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ, превышающими  концентрации  указанные в настоящих Правилах;

Контрольный канализационный колодец - колодец на канализационном выпуске Абонента непосредственно перед присоединением к сборному или главному канализационному коллектору;

Предельно допустимая концентрация вещества в воде (ПДК) - концентрация вещества в воде, выше которой вода непригодна для одного или нескольких видов водопользования;

Сточные воды абонента - все виды сточных вод, которые образовались вследствие их деятельности после использования воды во всех системах водоснабжения (хозяйственно-питьевого, технического, горячего водоснабжения и т. п.), а также поверхностные и дождевые воды с объекта абонента;

Состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

Система канализации - система трубопроводов, коллекторов, каналов и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод.

2. Основные положения

1. Настоящие Правила устанавливают требования к приему сточных вод в систему канализации города Шахунья  и  разработаны в соответствии  с Водным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", нормами  СанПиН 2.1.5.980 – 2000, распоряжением  Правительства Нижегородской области от 28.11.2002 № 615-р « Об утверждении порядка расчета за сверхнормативный сброс сточных вод в систему коммунальной канализации», Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167, Методическими рекомендациями по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов, утвержденными  Приказом Госстроя России от 06.04.2001 № 75.

2. Настоящие  Правила  являются обязательными для всех промышленных предприятий,  расположенных на территории города Шахунья, независимо от их ведомственной принадлежности. Промышленные предприятия  обязаны строго выполнять установленные в настоящих Правилах  требования по сбросу производственных и хозяйственно - бытовых сточных вод.

3. Сброс производственных сточных вод в систему канализации производится  предприятиями только при наличии договора  водоотведения, заключенного с МУП ”Водоканал”.

4. В соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации   от 18.03. 2013 № 230 « О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов»  абоненты делятся на две категории:

- категория, в которой среднесуточный объем сточных вод по всем выпускам  составляет менее 200 м3/сут.

- категория, в которой среднесуточный объем сточных вод по всем выпускам  составляет более 200 м3/сут.

Для первой категории абонентов (< 200 м3/сут.) разработаны настоящие Правила, вторая категория абонентов  руководствуется Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 « Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

5. Абоненты несут ответственность за  качественный состав сточных вод, и  производят плату с учетом объемов сброшенных сточных вод.

6. МУП ”Водоканал” осуществляет контроль  за соблюдением абонентами требований настоящих Правил  и при их нарушении принимает меры, в соответствии с действующим законодательством, а также сообщает в природоохранные органы для привлечения виновных к ответственности.

3. Требования к сточным водам, принимаемым в систему канализации  
города  Шахунья

1. В систему  канализации города Шахунья  могут быть  приняты сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе системы канализации, обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены совместно хозяйственно-бытовыми сточными водами до требований и нормативов, установленных Водным Кодексом Российской Федерации ,  Правилами охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами ГН 2.1.5.1315 – 2003.

2. Запрещается сбрасывать в систему  канализации города Шахунья сточные воды, содержащие:

- вещества, которые способны засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках труб, колодцев, решеток (окалина, известь, песок, гипс, мездра, волокна, каучуковая крошка, капроновая щетина, бытовой и производственный мусор и т.п.);

- вещества, оказывающие разрушающее действие на материалы труб и элементы сооружений канализации (кислоты, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут, щелочи и т.п.);

- вредные вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистке сточных вод;

- радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений;

- биологически трудноокисляемые органические вещества;

- биологически "жесткие" поверхностно-активные вещества (ПАВ);

- только минеральные вещества (в том числе и воды от установок водоподготовки котельных);

- вещества, для которых не установлены предельно-допустимые концентрации (ПДК) в воде водных объектов рыбохозяйственного водопользования.

3. Категорически запрещается сбрасывать в систему канализации города  Шахунья:

- вещества, способные образовывать в системе канализации токсичные газы (сероводород, сероуглерод, окись углерода, четыреххлористый углерод, пары летучих ароматических углеводородов и др.) и другие взрывоопасные и токсичные смеси, в том числе: горючие примеси, токсичные растворенные газообразные вещества (в частности, растворители: бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы и т.п.).

4. Запрещается также сбрасывать в систему канализации города Шахунья сточные воды, состав которых может привести к превышению допустимого, установленного настоящими Правилами количества загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты:

- производственные сточные воды, имеющие температуру выше 40 градусов С;

-  рН ниже 5,0 и выше 10,0;

- ХПК выше БПК5 более чем в 2,5 раза (или ХПК выше БПК полн. более чем в 1,5 раза);

- концентрированные маточные и кубовые растворы;

- залповые сбросы производственных сточных вод;

Залповым сбросом считается сброс вредных веществ в систему канализации одного или нескольких, нормируемых настоящими Правилами  веществ, в концентрациях, превышающие допустимые концентрации  в 20 и более раз (за исключением меди, по которой залповым сбросом считается превышение содержания ее в стоке более чем в 1000 раз по отношению к установленному нормативу), а также сброс агрессивного стока с рН среды менее 2 или более 12.

- грунт, строительный и бытовой мусор, а также другие производственные отходы;

- поверхностный сток с территории промышленных площадок (дождевые, талые и др.);

5. В системах водоотведения абонентов не допускается объединение производственных сточных вод, взаимодействие которых может привести к образованию эмульсий, ядовитых и газообразных веществ, а также большого количества нерастворимых веществ (например, сточных вод, содержащих соли кальция или магния и щелочные растворы, соду и кислые воды, сульфид натрия и воды с чрезмерным содержанием кислот, хлор и фенолы и т.д.).

6. Сброс производственных сточных вод в систему  канализации города Шахунья должен осуществляться самостоятельными выпусками с обязательным устройством контрольного канализационного колодца. Отбор проб производится сотрудниками  МУП “Водоканал”  совместно с представителями абонента.

7. В тех случаях, когда количество и состав производственных и иных сточных вод резко изменяется в течение суток, а также при возможных залповых сбросах сильно концентрированных сточных вод, на производственных предприятиях должны быть предусмотрены специальные емкости - усреднители, обеспечивающие равномерный выпуск производственных сточных вод в систему канализации г. Шахунья.

8. Производственные сточные воды, содержащие вещества, не удаляемые на городских очистных сооружениях, и вещества, для которых в настоящее время отсутствуют данные об эффективности их удаления, должны подвергаться на промышленных предприятиях локальной очистке до концентрации, которая с учетом разбавления в городской канализации и водоеме обеспечит в пунктах водопользования качество воды, соответствующее требованиям Правил охраны поверхностных вод от  01.03. 1991 года, утв. Госкомприроды СССР 22.03.1991 г.  и при этом, концентрация веществ в смеси производственных и хозяйственно - бытовых сточных вод, поступающих на очистные сооружения, не должна быть выше допустимой для биологической очистки.

9. Производственные сточные воды могут быть приняты в городскую канализацию, если содержание в них вредных  веществ не превышает значений приведенных в таблице № 1 . За ПДК веществ, отсутствующих в таблице № 1, при сбросе их в систему канализацию следует принимать соответствующее ПДК в воде водоемов рыбохозяйственного водопользования.

10. Предельно допустимые концентрации вредных веществ для производственных сточных вод, приведенные  в таблице №1 определены с учетом:

-  Методических рекомендаций по расчету количества и качества принимаемых сточных вод в системы канализации населенных пунктов, утвержденных Приказом Госстроя России от 6 апреля 2001  № 75;

- суммарного воздействия вредных веществ с одинаковыми лимитирующими признаками вредности;

- условий сброса очищенных сточных вод в р. Самариха после очистных сооружений города Шахунья;

- эффективности удаления загрязняющих производственных сточных вод на очистных сооружениях МУП “Водоканал” города Шахунья;

- соотношение объемов хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации города Шахунья.

11.При превышении концентраций загрязняющих веществ, приведенных в Приложении  №3 к  Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", абонент обязуется компенсировать вред, причиненный МУП «Водоканал».

4.   Порядок предоставления технических условий и подключения к системе  канализации города Шахунья

1.	Для присоединения абонентов к системе канализации города Шахунья  МУП ”Водоканал” выдает технические условия в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83.

2.	При отсутствии технической возможности подключения к системе канализации города Шахунья предоставляется письменный мотивированный отказ в выдаче технических условий присоединения с указанием оснований, предусмотренных пунктом 13 вышеуказанных Правил.

3.	Подключение к системе канализации города Шахунья осуществляется в соответствии с Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83.

5. Права и обязанности  эксплуатирующей организации и абонента

1. МУП “Водоканал” обязано:

- обеспечивать надлежащую эксплуатацию и функционирование систем канализации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и договором, заключенным между абонентами и МУП “Водоканал”.

- выдавать абоненту технические условия подключения к системе канализации;

- заключать с абонентом договор водоотведения, с учетом возможности системы канализации;

- обеспечивать выполнение условий договора  водоотведения с абонентом и требований настоящих Правил;

- участвовать в приемке в эксплуатацию устройств и сооружений для присоединения к  системам канализации и узлов учета;

- проводить производственный лабораторный контроль качества сбрасываемых в водные объекты сточных вод;

- принимать меры по предотвращению самовольного присоединения к системе канализации  и самовольного пользования ими;

- предупреждать абонентов в установленном порядке о прекращении (ограничении) приема (сброса) сточных вод;

- принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений в системе канализации в порядке и в сроки, установленные нормативно-технической документацией, и возобновлению действия систем с соблюдением санитарных правил и норм;

- обеспечивать абонентов информацией об условиях водоотведения;

- проводить количественный и качественный учет сетевого хозяйства - инвентаризацию и паспортизацию сооружений на сетях канализации;

- осуществлять контроль за состоянием и сохранностью систем канализации, устройств и оборудования на них;

- устранять засоры и излив сточных вод на поверхность;

- предупреждать возможные аварийные ситуации (в том числе просадки, повреждения труб, колодцев, камер, запорно-регулирующей арматуры) и ликвидировать их.

2. МУП “Водоканал”  имеет право:

- осуществлять контроль за правильностью учета объемов водоотведения абонентов;

- осуществлять лабораторный контроль за составом сточных вод абонентов;

- применять меры экономического воздействия за несоблюдение требований настоящих Правил в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или договором  водоотведения;

- прекращать (ограничивать) прием от абонентов сточных вод в случаях сброса в систему канализации сточных вод, содержащих запрещенные к сбросу настоящими Правилами вещества;

- получать от абонентов необходимые сведения и материалы, относящиеся к системам канализации абонента в соответствии с границей эксплуатационной ответственности;

- требовать возмещения ущерба, причиненного  системе канализации.

3. Абонент обязан:

- осуществлять сброс в  систему канализации в порядке, установленном в договоре  водоотведения;

- обеспечивать эксплуатацию систем канализации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

- обеспечивать учет сбрасываемых сточных вод;

- осуществлять контроль за составом и свойствами сбрасываемых в городские сети канализации сточных вод, и предоставлять МУП “Водоканал” сведения о результатах такого контроля;

- соблюдать установленные ему условия и режимы сброса сточных вод и загрязняющих веществ, не допускать сброс веществ, указанных в разделе 3 настоящих Правил;

- предоставлять МУП “Водоканал” информацию по учету сброшенных сточных вод и загрязняющих веществ.

- обеспечивать беспрепятственный доступ представителей МУП “Водоканал” на узлы учета абонента, а также к контрольным канализационным колодцам для отбора проб;

- принимать меры по соблюдению нормативов водоотведения;

- в целях соблюдения установленных нормативов водоотведения обеспечивать очистку сточных вод до их отведения (сброса) в  систему канализации  с использованием принадлежащих абоненту сооружений и устройств, предназначенных для этих целей (локальные очистные сооружения);

- немедленно сообщать МУП “Водоканал” обо всех повреждениях или неисправностях на канализационных сетях, сооружениях и устройствах, которые могут повлечь загрязнение питьевой воды и нанести ущерб здоровью населения, о нарушении работы систем канализации либо загрязнении окружающей природной среды;

- обеспечить своевременную ликвидацию аварий и повреждений на системах  канализации абонента в соответствии с границей эксплуатационной ответственности;

- обеспечивать беспрепятственный доступ представителей эксплуатирующей организации к осмотру и проведению эксплуатационных работ на транзитных канализационных системах, водоводах и коллекторах, находящихся в хозяйственном ведении эксплуатирующей организации и проходящих по территории абонента.

4. Абонент имеет право:

- получать информацию об условиях приема сточных вод;

- получать информацию о нормативах водоотведения, изменении платы и тарифов;

- пользоваться системой канализации  в соответствии с условиями договора на водоотведение;

- определять организации для производства работ по присоединению к  системе канализации, по устройству узла учета, а также для осуществления технического надзора за строительством, имеющие соответствующие лицензии на эти виды работ.

6. Ответственность и меры воздействия за нарушение правил приёма производственных сточных вод в систему канализации г. Шахунья.

1.	 Промышленные предприятия  несут ответственность за нарушение  настоящих  Правил , в связи со сбросом по их вине недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты, а также за  аварии или несчастные случаи, возникшие на сооружениях МУП «Водоканал» в связи со сбросом производственных сточных вод, реагентов и других веществ и материалов, используемых в технологическом процессе промышленного предприятия и  запрещенных к сбросу настоящими Правилами. Ответственность промышленного предприятия за соблюдение требований  настоящих Правил определяется в соответствии с действующим законодательством.

2.	 Промышленные предприятия должны обеспечить все меры, предупреждающие нарушение требований, установленных в договоре на водоотведение. При обнаружении такого нарушения промышленное предприятие обязано немедленно прекратить сброс недопустимо загрязненных сточных вод в систему канализации города Шахунья.

3.	Абоненты, осуществляющие сверхнормативный сброс сточных вод, оплачивают   услуги канализации по повышенным тарифам, приведенным в распоряжении Правительства Нижегородской области от 28.11.2002 № 615-р «Об утверждении порядка расчета за сверхнормативный сброс сточных вод в систему коммунальной канализации»:

3.1 Сверхнормативный объем водоотведения (нормативно-чистые  стоки, а   также стоки, образовавшиеся от сверхнормативного водопотребления) оплачивается дополнительно по утвержденному в установленном порядке тарифу за услуги по приему сточных вод, увеличенному в двукратном размере.

3.2 Сверхнормативный по качественному (химическому) составу сточных вод объем сброса оплачивается по утвержденному в установленном порядке тарифу за услуги по приему сточных вод, увеличенному на 20%.

3.3 Залповый или неразрешенный сброс сточных вод оплачивается дополнительно по утвержденному в установленном порядке тарифу за услуги по приему сточных вод, увеличенному в шестикратном размере.

При одновременном нарушении абонентом нормативов водоотведения, перечисленных в подпунктах 3.1, 3.2, 3.3, дополнительная оплата производится по каждому виду нарушений.

4. Самовольное присоединение к действующей системе канализации запрещено. Самовольным считается присоединение, которое произведено без участия технического надзора со стороны МУП “Водоканал” или при выполнении работ  не по проекту, согласованному с МУП «Водоканал», но без оформления разрешения.

5. МУП «Водоканал», вправе прекратить или ограничить прием сточных вод без предварительного уведомления абонентов в следующих случаях:

- прекращение энергоснабжения объектов МУП “Водоканал”;

- возникновение аварии и (или) устранение последствий аварии в системе канализации;

- при отведении в  систему канализации сточных вод, содержащих материалы, вещества и микроорганизмы, отведение (сброс) которых запрещен разделом 3 настоящих Правил.

МУП «Водоканал» вправе прекратить или ограничить прием сточных вод,      предварительно уведомив абонентов не менее чем за одни сутки до планируемого прекращения или ограничения в следующих случаях:

- самовольного пользования системой канализации города Шахунья;

- аварийного состояния канализационных сетей абонента или МУП “Водоканал”;

- проведения работ по присоединению новых абонентов;

- проведения планово-предупредительного ремонта;

- наличия у абонента задолженности по оплате в случаях, установленных договором  на  водоотведение.

Прием сточных вод возобновляется по соглашению сторон.

6. Привлечение к ответственности не освобождает виновных от обязанности устранить последствия нарушений настоящих Правил, а также возместить причиненный ущерб.

7. Контроль за сбросом сточных вод

1. Абонент должен обеспечить лабораторный контроль и соблюдение установленных требований и нормативов по составу сбрасываемых в систему канализации сточных вод.

2. Контроль за соблюдением абонентом нормативов водоотведения по составу сточных вод осуществляется МУП “Водоканал”  путем выполнения анализов проб сточных вод абонента, отбираемых в контрольных канализационных колодцах.

3. Абонент может участвовать в отборе контрольных проб сточных вод, проводимом МУП “Водоканал”. Отбор проб сточных вод удостоверяется актом, который подписывают представители МУП “Водоканал” и абонента.

4. Анализы контрольных проб сточных вод производятся лабораторией МУП “Водоканал” или по усмотрению МУП “Водоканал” в аттестованной и (или) аккредитованной для производства таких работ другой организации (лаборатории).

5. При отборе представителем МУП “Водоканал” контрольной пробы абонент может одновременно в присутствии представителя МУП “Водоканал” отобрать параллельную пробу и провести ее анализ в аттестованной и (или) аккредитованной организации (лаборатории) за счет собственных средств.

6. Если результаты анализов указанных проб с учетом метрологических характеристик методик анализа расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимой аттестованной и(или) аккредитованной организации (лаборатории).

7. В случае если обе лаборатории аттестованы и(или) аккредитованы, то абонент вправе обратиться в орган по аккредитации, который на основании соответствующей проверки результатов анализов этих лабораторий принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

Расчет допустимых концентраций для производственных сточных вод

1) Нормативные показатели (НП) общих свойств сточных вод, принимаемых в системы канализации населенных пунктов, устанавливаются едиными для сточных вод всех категорий абонентов исходя из требований к защите сетей и сооружений систем канализации, а именно:

температура сточных вод <= 40 °C;

5,0 < pH < 10,0;

кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см <= 1:11

общая минерализация 1000 мг/л

взвешенные вещества 200 - 400 мг/л

2) Расчет  ДК для производственных сточных вод  по нефтепродуктам:

Исходные данные:

Норматив на выпуске в водоём      Сст=0,05мг/л

Допустимая концентрация для  биологической очистки   Сбос=15мг/л

Эффективность задержания на очистных сооружениях      Э=85,3%.

Средняя концентрация в бытовом стоке                               С жил=1,0 мг/л

Годовой расход сточных вод на очистные сооружения      Q=1460 тыс.м3

Расход производственных сточных вод                                Qпр=551 тыс. м3

Расчет :

Расчетная допустимая концентрация загрязняющего вещества   Сгсвр:

Сгсвр=Сст•100/(100-Э)=0,05•100/(100-85,3)= 0,34 мг/л

Допустимая концентрация загрязняющего вещества Сгсв:

Сгсв=min(Сгсвр; Сбос)= min(15;  0,34)= 0,34

Спр=Q/Qпр•(Сгсв-Сжил)+Сжил=1460/551(0,34-1,0)+1,0=-1,74

Допустимая концентрация Спр, полученная по расчету =-1.74, эта величина меньше, чем фактическая усредненная концентрация ,загрязняющего вещества в бытовых сточных водах, отводимых абонентами жилищного фонда города Сжил ,соответственно, за допустимую концентрацию на сбросе в городскую канализацию и очистные сооружения принимается величина, равная допустимой концентрации загрязняющего вещества в сточных водах поступающих на очистные сооружения Сгсв 0.34 мг/дм3.

Спр<Сжил, таким образом ДКжил=ДКпр=Сгсв=0,34

3) Расчет  ДК для производственных сточных вод  по СПАВам:

Исходные данные:

Норматив на выпуске в водоём      Сст=0,1мг/л

Допустимая концентрация для  биологической очистки   Сбос=20мг/л

Эффективность задержания на очистных сооружениях      Э=91,3%.

Средняя концентрация в бытовом стоке                               С жил=2,5 мг/л

Годовой расход сточных вод на очистные сооружения      Q=1460 тыс.м3

Расход производственных сточных вод                                Qпр=551 тыс. м3

Расчет :

Расчетная допустимая концентрация загрязняющего вещества   Сгсвр:

Сгсвр=Сст•100/(100-Э)=0,1•100/(100-91,3)= 1,1 мг/л

Допустимая концентрация загрязняющего вещества Сгсв:

Сгсв=min(Сгсвр; Сбос)= min(20;  1,1)= 1,1

Спр=Q/Qпр•(Сгсв-Сжил)+Сжил=1460/551(1,1-1,0)+2,5=2,7

Спр>Сжил, таким образом

ДКжил= Сжил  =2,5

ДКпр=Спр=2,7

Допустимая концентрация Спр, полученная по расчету= 2,7, эта величина больше, чем фактическая усредненная концентрация ,загрязняющего вещества в бытовых сточных водах, отводимых абонентами жилищного фонда города Сжил ,соответственно, за допустимую концентрацию на сбросе в городскую канализацию и очистные сооружения принимается величина полученная по расчету 2.7 мг/дм3.

4) Расчет  ДК для производственных сточных вод  по аммонийному азоту:

Исходные данные:

Норматив на выпуске в водоём      Сст=0,4мг/л

Допустимая концентрация для  биологической очистки   Сбос=45мг/л

Эффективность задержания на очистных сооружениях      Э=93%.

Средняя концентрация в бытовом стоке                               С жил=18 мг/л

Годовой расход сточных вод на очистные сооружения      Q=1460 тыс.м3 Расход производственных сточных вод  Qпр=551 тыс. м3

Расчет :

Расчетная допустимая концентрация загрязняющего вещества   Сгсвр:

Сгсвр=Сст•100/(100-Э)=0,4•100/(100-93)= 5,71 мг/л

Допустимая концентрация загрязняющего вещества Сгсв:

Сгсв=min(Сгсвр; Сбос)= min(45;  5,71)= 5,71

Спр=Q/Qпр•(Сгсв-Сжил)+Сжил=1460/551(5,71-18)+18=-14,56

Спр<Сжил, таким образом

ДКжил=ДКпр=Сгсв=5,71

Допустимая концентрация Спр, полученная по расчету = -14,56, однако  эта величина меньше, чем фактическая усредненная концентрация, загрязняющего вещества в бытовых сточных водах, отводимых абонентами жилищного фонда города Сжил, соответственно, за допустимую концентрацию на сбросе в городскую канализацию и очистные сооружения принимается величина, равная допустимой концентрации загрязняющего вещества в сточных водах поступающих на очистные сооружения Сгсв 5,71 мг/дм3.

5) Расчет  ДК для производственных сточных вод  по фосфатам:

Исходные данные:

Норматив на выпуске в водоём      Сст=0,2 мг/л

Допустимая концентрация для  биологической очистки   Сбос=20мг/л

Эффективность задержания на очистных сооружениях      Э=1,2%.

Средняя концентрация в бытовом стоке                               С жил=2,0 мг/л

Годовой расход сточных вод на очистные сооружения      Q=1460 тыс.м3

Расход производственных сточных вод                                Qпр=551тыс. м3

Расчет :

Расчетная допустимая концентрация загрязняющего вещества   Сгсвр:

Сгсвр=Сст•100/(100-Э)=0,2•100/(100-1,2)= 0,2 мг/л

Допустимая концентрация загрязняющего вещества Сгсв:

Сгсв=min(Сгсвр; Сбос)= min(20;  0,2)= 0,2

Спр=Q/Qпр•(Сгсв-Сжил)+Сжил=1460/551(0,2-2,0)+2,0=-2,77

Спр<Сжил, таким образом

ДКжил=ДКпр=Сгсв=0,2

Допустимая концентрация Спр, полученная по расчету = -2,77, эта величина меньше, чем фактическая усредненная концентрация, загрязняющего вещества в бытовых сточных водах, отводимых абонентами жилищного фонда города Сжил, соответственно, за допустимую концентрацию на сбросе в городскую канализацию и очистные сооружения принимается величина, равная допустимой концентрации загрязняющего вещества в сточных водах поступающих на очистные сооружения Сгсв 0,2 мг/дм3.

6) Расчет  ДК для производственных сточных вод  по железу общему:

Исходные данные:

Норматив на выпуске в водоём      Сст=0,1мг/л

Допустимая концентрация для  биологической очистки   Сбос=5мг/л

Эффективность задержания на очистных сооружениях      Э=85,5%.

Средняя концентрация в бытовом стоке                               С жил=2,2 мг/л

Годовой расход сточных вод на очистные сооружения      Q=1460 тыс.м3

Расход производственных сточных вод                                Qпр=551 тыс. м3

Расчет :

Расчетная допустимая концентрация загрязняющего вещества   Сгсвр:

Сгсвр=Сст•100/(100-Э)=0,1•100/(100-85,5)= 0,68 мг/л

Допустимая концентрация загрязняющего вещества Сгсв:

Сгсв=min(Сгсвр; Сбос)= min(5,0;  0,68)= 0,68

Спр=Q/Qпр•(Сгсв-Сжил)+Сжил=1460/551(0,68-2,2)+2,2=-1,8

Спр<Сжил, таким образом

ДКжил=ДКпр=Сгсв=0,68

Допустимая концентрация Спр, полученная по расчету = -1,8, однако  эта величина меньше, чем фактическая усредненная концентрация ,загрязняющего вещества в бытовых сточных водах, отводимых абонентами жилищного фонда города Сжил ,соответственно, за допустимую концентрацию на сбросе в городскую канализацию и очистные сооружения принимается величина, равная допустимой концентрации загрязняющего вещества в сточных водах поступающих на очистные сооружения Сгсв 0,68 мг/дм3.

7) Расчет  ДК для производственных сточных вод  по жирам:

Исходные данные:

Допустимая концентрация для  биологической очистки   Сбос=50,0мг/ дм3

Для жиров, по которым ПДС в водный объект не установлен и отсутствуют нормативы ПДК в воде водоемов, но которые требуют нормирования с целью обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и присутствуют в сточных водах абонентов, за величину Сгсв принимается Сбос.

Сгсв=Сбос=50,0мг/ дм3

8) Согласно пункту 4.7.2. МДК 3-01.2001: В случаях присутствия в сточных водах абонентов загрязняющих веществ, не удаляемых на сооружениях биологической очистки (Приложение 4), их допустимая концентрация (ДКпр) должна быть на уровне их ПДК в воде водного объекта соответствующего вида пользования.

Поэтому ДКпр по хлоридам составит 300 мг/ дм3

ДКпр  по сульфатам               100мг/ дм3

9) Расчет  ДК для производственных сточных вод  по ХПК общему:

Исходные данные:

Норматив на выпуске в водоём      Сст=15 мг/л

Допустимая концентрация для  биологической очистки   Сбос -:- мг/л

Эффективность задержания на очистных сооружениях      Э=93,5%.

Средняя концентрация в бытовом стоке                               С жил=250 мг/л

Годовой расход сточных вод на очистные сооружения      Q=1460 тыс.м3

Расход производственных сточных вод                                Qпр=551 тыс. м3

Расчет :

Расчетная допустимая концентрация загрязняющего вещества   Сгсвр:

Сгсвр=Сст•100/(100-Э)=15•100/(100-93,5)= 230 мг/л

Допустимая концентрация загрязняющего вещества Сгсв:

Сгсв=Сгсвр= 230 мг/л

Спр=Q/Qпр•(Сгсв-Сжил)+Сжил=1460/551(230-250)+250=197

Спр<Сжил, таким образом

ДКжил=ДКпр=Сгсв= 230 мг/л

10)Расчет  ДК для производственных сточных вод  по БПК5:

Расчет :

БПК5 = ХПК/2,5= 230/2,5= 92  мг/дм3

Другие общие показатели сточных вод, принимаемых в системы канализации населенных мест (БПК, ХПК), устанавливаются при проектировании очистных сооружений, а именно БПК20=268,4 мг/л (стр. 68 Технический проект  Том 2 ОСК г Шахуньи), значит БПК5=161 мг/л.  При этом должно соблюдаться условие  ХПК:БПК5 <= 2,5, значит ХПК=402,6

11) Расчет  ДК для производственных сточных вод  по алюминию:

Исходные данные:

Норматив на выпуске в водоём      Сст=0,04 мг/л

Допустимая концентрация для  биологической очистки   Сбос =5 мг/л

Эффективность задержания на очистных сооружениях      Э=50%.

Средняя концентрация в бытовом стоке                               С жил=0,5 мг/л

Годовой расход сточных вод на очистные сооружения      Q=1460 тыс.м3

Расход производственных сточных вод                                Qпр=551 тыс. м3

Расчет :

Расчетная допустимая концентрация загрязняющего вещества   Сгсвр:

Сгсвр=Сст•100/(100-50)=0,04•100/(100-93,5)= 0,08 мг/л

Допустимая концентрация загрязняющего вещества Сгсв:

Сгсв=min(Сгсвр; Сбос)= min(0,08;  5,0)= 0,08

Спр=Q/Qпр•(Сгсв-Сжил)+Сжил=1460/551(0,08-0,5)+0,5=-0,6

Спр<Сжил, таким образом

ДКжил=ДКпр=Сгсв=0,08

Допустимая концентрация Спр, полученная по расчету = -0,6, однако  эта величина меньше, чем фактическая усредненная концентрация ,загрязняющего вещества в бытовых сточных водах, отводимых абонентами жилищного фонда города Сжил ,соответственно, за допустимую концентрацию на сбросе в городскую канализацию и очистные сооружения принимается величина, равная допустимой концентрации загрязняющего вещества в сточных водах поступающих на очистные сооружения Сгсв =0,08 мг/дм3.