Таблица №1

Расчет допустимых концентраций для производственных сточных вод

| № п/п | Наименование ингредиентов | По проекту состав загрязнения общего потока сточных вод | Средняя концентрация загрязняющих веществ в бытовых сточных водах | Максимальная концентрация для биологической очистки | Эффективность удаления на биологических очистных сооружениях г Шахуньи | ПДК для рыбо- хозяйственных водоемов | Рассчитанная концентрация для производственных сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темп., ˚С | ≤40 |  |  |  |  | ≤40˚С |
| 2 | рН | 5,0-10,0 |  |  |  |  | 5,0-10,0 |
| 3 | Вз.,в-ва, мг/дм3 | 300,5 | 110 |  | 94,3 | 6,25 | 300,5 |
| 4 | БПК5, мг/дм3 | 161 | 180 |  | 97,9 | 2,0 | 161 |
| 5 | Хлориды, мг/дм3 | 77,2 | 45 |  |  | 300 | 300 |
| 6 | Нефтепродукты, мг/дм3 | 3,1 | 1,0 | 25 | 85,3 | 0,05 | 0,34 |
| 7 | СПАВ, мг/дм3 | 7,9 | 2,5 | 20 | 91,3 | 0,1 | 2,7 |
| 8 | ХПК, мг/дм3 | 402,6 | 250 |  | 93,5 |  | 402,6 |
| 9 | Жиры, мг/дм3 |  | 40 | 5 | 97,4 | По БПК | 50 |
| 10 | Сульфаты, мг/дм3 |  | 40 |  |  | 100 | 100 |
| 11 | Сух.остаток, мг/дм3 |  | 300 | 1000 |  |  | 1000 |
| 12 | Азот аммонийн., мг/дм3 |  | 18 | 45 | 93 | 0,5 | 5,71 |
| 13 | Азот нитритов , мг/дм3 |  | - |  |  | 0,02 |  |
| 14 | Азот нитратов, мг/дм3 |  | - |  |  | 9,0 |  |
| 15 | Фосфаты, мг/дм3 |  | 2,0 | 20 | 1,2 | 0,2 | 0,2 |
| 16 | Железо, мг/дм3 | 0,049 | 2,2 | 5 | 85,5 | 0,1 | 0,68 |
| 17 | Алюминий, мг/дм3 |  | 0,5 | 5 | 50 | 0,04 | 0,08 |